Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 50А, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

КОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 1

| Руководитель проекта. начальник отдела генеральных планов, к. культурол. | А. А. Аношкин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | К. Л. Резанов |

Пермь 2010

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Шифр | Масштаб | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории | ГП-1 | 1:25 000 | 4 |
|  | Схема ограничений. Схема границ территорий объектов культурного наследия | ГП-2 | 1:25 000 | 4 |
|  | Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. | ГП-3 | 1:25 000 | 4 |
|  | Пояснительная записка | - | - | 4 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | - | 1 |

Оглавление

Введение	5

1. Анализ современного состояния территории	8

1.1. Общие сведения о сельском поселении	8

1.2. Историческая справка	10

1.3. Пространственная организация	11

1.2.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края	11

1.2.2. Существующая территориально-планировочная организация сельского  поселения	13

1.4. Ресурсный потенциал	14

1.3.1. Климат ……………………………………………………………………14

1.3.2. Характеристика геологических и природных условий.	16

1.3.2. Экологическая ситуация	22

1.5. Население. Демографическая ситуация. Занятость населения	23

1.6. Экономический потенциал……………………………………………………25

1.7. Социальная сфера……………………………………………………………31

1.8. Состояние жилого фонда и инженерной инфраструктуры……………….40

1..9. Транспортная инфраструктура	54

2. Проектные предложения развития Косинского  сельского поселения………………………………………………………………………….58

2.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения	58

2.2. Жилищное строительство…………………………………………………...70

2.3. Социальная сфера……………………………………………………………71

2.4. Транспортная инфраструктура	76

2.5. Инженерная инфраструктура	79

2.6. Инженерная подготовка территории	89

2.7. Охрана окружающей среды	91

2.8. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов	93

2.9. Охрана объектов культурного наследия………………………………….96

2.10. Экономическое развитие	100

2.10.1. Научные принципы и подходы ..………………………………………………100

2.10.2. Обоснование вариантов экономического развития Косинского сельского поселения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,106

Основные показатели проекта	.112

Список литературы	.114

Введение

Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования «Косинское   сельское  поселение» Косинского  муниципального района Пермского края» проведена по заказу администрации Косинского  муниципального района, муниципальный контракт №2/10/227/2010/478 от 08.12.2010 г.

Генеральный план выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом муниципального образования «Косинское  сельское   поселение» Косинского  района» Пермского края.

При разработке проекта учитывались основные положения Схемы территориального планирования Косинского муниципального района, действующих и находящихся на стадии подготовки документов территориального планирования других муниципальных образований и населенных пунктов, интересы которых затрагиваются данным проектом, иных актов и документов, документации по планировке и проектов объектов капитального строительства, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития территории сельского поселения, охраны, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса обосновывающие материалы генерального плана включают в себя:

- Анализ состояния Косинского  сельского   поселения, проблем и направлений его комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы (карты-схемы) выполнены в соответствии с частями 6, 9, 10, 11 статьи 23 Градостроительного кодекса. При разработке проекта были использован картографический материал масштаба  1:10 000 на межселенную территорию и масштаба 1:2 000 на территорию населенных пунктов.

Генеральный план разработан на основе:

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Косинского  муниципального района и Косинского сельского   поселения;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Косинского сельского  поселения;

анализа мирового и российского опыта в сфере социально-экономического развития территорий и регионов;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Косинского  муниципального района.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития Косинского сельского   поселения в современных условиях. Сельское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для инвесторов и туристов.

В ходе разработки генерального плана проведена оценка существующей ситуации и предложены решения для развития архитектурно-планировочной структуры, экономики, а также транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры городского поселения. Предложения в рамках генерального плана вырабатывались с учетом социальных, экономических, экологических факторов и на основе изучения положительного мирового опыта.

Данные для разработки генерального плана предоставлены Администрацией Косинского сельского   поселения.

Проектные предложения разработки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительcтво. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99

«Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

За исходный год на момент обследования при разработке генерального плана принят 2011 год. Разработка генерального плана проведена на расчетный срок 20 лет, до 2031 года.

1. Анализ современного состояния территории

1.1.  Общие сведения о сельском поселении

Косинское сельское поселение расположено в центральной части Косинского муниципального района. Население Косинского сельского поселения составляет 4855 человек, крупные населенные пункты – село Коса и поселок Кордон, на которые приходится  72% от общей численности населения.

Всего в сельском поселении находится 22 населенных пункта.

Таблица1.1. Населенные пункты Косиинского сельского поселения

|  |  | Численность населения ( на 01.01.2011г.), чел | Численность населения ( на 01.01.2012г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КОСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | с. Коса | 2325 | 2367 |
| 2 | п. Кордон | 1171 | 1184 |
| 3 | дер. Чирково | 83 | 82 |
| 4 | дер. Старое Гущино | 5 | 4 |
| 5 | дер. Новое Гущино | 6 | 4 |
| 6 | дер. Абрамово | 68 | 65 |
| 7 | дер. Нижняя Коса | 102 | 92 |
| 8 | дер. Войвыл | 61 | 97 |
| 9 | с. Пуксиб | 377 | 371 |
| 10 | дер. Варыш | 9 | 12 |
| 11 | дер. Маскали | 119 | 118 |
| 12 | дер. Мыс | 104 | 104 |
| 13 | дер. Порошево | 117 | 112 |
| 14 | дер. Несоли | 37 | 41 |
| 15 | дер. Бараново | 5 | 5 |
| 16 | дер. Панино | 81 | 82 |
| 17 | дер. Трифаново | 17 | 8 |
| 18 | дер. Нятяино | 18 | 23 |
| 19 | дер. Фомичево. | 7 | 78 |
| 20 | дер. Гавриково | 15 | 8 |
| 21 | дер. Пятигоры | 85 | 88 |
| 22 | дер. Подгора | 54 | 58 |

По территории поселения проходит перспективная автомобильная  дорога Коса-Соликамск протяженностью 150 км. Эта дорога выводит к промышленно развитой части Пермского края, в которой преобладает химическая, горнорудная, бумажная, деревообрабатывающая промышленности. Кроме того, развита транспортная сеть, в том числе, железнодорожное и водное сообщение.

Территория сельского поселения является малоосвоенной в хозяйственном отношении, что связано с климатическими условиями и отдаленностью от промышленно развитых территорий. в поселении расположено достаточно большое количество населенных пунктов, большинство из которых являются малонаселенными. В поселении протекает сеть мелких рек.

Село  Коса, которое одновременно является центром муниципального района и сельского  поселения удалено от краевого центра – г. Перми на 338 км,  а также от центра Коми-Пермяцкого округа г. Кудымкар на 163 км, связь с которыми обеспечивается автомобильным транспортом.

Расстояние до железнодорожной станции Менделеево 230 км. Единственным видом общественного транспорта является автобус.

Услуги стационарной телефонной связи и доступа в Интернет обеспечиваются во всех населенных пунктах сельского поселения, большая часть территории сельского поселения также покрывается сотовой связью стандарта GSM.

Особенности и специфика территории Косинского   сельского поселения определяют и сценарий его развития, предлагаемый в генеральном плане.

Для оценки устойчивого развития поселения использованы следующие критерии:

1. Демографическая устойчивость.

2. Экономический критерий устойчивого развития поселения.

3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения.

4. Экологическая безопасность.

1.2 Историческая справка.

Поселение упоминается в письменных источниках с 1579 г. как деревня «Ныров погост». В 1647 г. уже «погост Коса, Ныров тож». Название дано по р. Коса, которая ныне находится от села в нескольких километрах.

Из первых письменных источников и  документов, касающихся переписи населения, можно выяснить, что уже в 1579 году в Ныров-погосте было 14 дворов и имелся церковный приход.

В 1623 г. поселение полностью выгорело – пожар уничтожил 41 двор.

В 1840 году в селе имелись: каменная православная церковь, станция земской почты. Ежегодно разворачивались три ярмарки и два торжка. В 1892 г. здесь появились первые на Урале ясли для крестьянских детей.

По сведениям 1909 года, дворов в Косе насчитывалось 153, в них жителей мужского пола 728 и женского - 785.

С 1910 года в селе открывается четырехклассное городское училище, имеются библиотека-читальня, земская больница и при ней врач, больничный поселок, ветеринарный фельдшерский пункт и земская станция.

В 1929 г. возник колхоз «Опыт», позднее существовала сельхозартель им. Буденного (с сент. 1957 г. – «Урал»), укрупненная в 1959 г. (слились 3 колхоза). На базе колхоза в 1969 г. был создан совхоз «Косинский» (в 1991 г. его отделения получили юридическую самостоятельность). С 1930 г. в селе некоторое время существовал Косинский педагогический техникум. Тогда же появилась промартель «Борьба за труд». Позднее, в 1930–1950-х гг., работала промартель «Социалистический труд». С апр. 1938 по 1958 г. здесь находилась Косинская МТС. В 1941 г. создан райпромкомбинат, в янв. 1979 г. – Косинская межхозяйственная передвижная механизированная колонна (МПМК).

Средства к существованию население извлекало из земледелия. Культивировались рожь, овес, ячмень, частью - пшеница, горох и лен. Травосеяние находилось в стадии опытов. В животноводстве велись опыты по улучшению породы свиней племенными хряками. Были и подсобные промыслы: заготовка товарного леса и солеваренных дров со сплавом по рекам Косе и Лологу. В четырех верстах от села находилась каменоломня для добычи известкового плитняка. Велась промысловая охота на белку, рябчика и куницу. В реке Косе ловилась рыба: стерлядь весом до 20 фунтов (она поднималась вверх по течению до Пуксиба), судак, лещ, язь, голавль, налим, окунь, сорога, шеклея; водились также ерши и пескари.

1.3. Пространственная организация

1.3.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края.

Косинское  сельское поселение пересекает Косинский район с севера на юг по центру района.

Планировочная структура Косинского  муниципального района составляет часть общей планировочной структуры Северо-Западного  функционально-планировочного района, в который входят Гайнский,  Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Юрлинский и Юсьвинский муниципальные районы.

Косинское сельское поселение входит в состав Косинского муниципального района, который, в свою очередь, согласно Схеме территориального планирования Пермского края  отнесен к конструируемой «Северной» локальной системе расселения, включающей Гайнский,  Косинский, Кочевский муниципальные районы.

На территории  предусмотрено строительство железнодорожной трассы «Белкомур», прохождение автомобильной дороги Пермь – Кудымкар – Гайны, строительство автодороги Березники – Кудымкар с продолжением в Кировской области и автодороги Соликамск – Коса.

Планировочная структура Косинского  муниципального района составляет часть общей планировочной структуры Северо-Западной (проектируемой) зональной системы расселения, в которую войдут все муниципальные районы Коми-Пермяцкого округа.

Территория поселения расположена вне существующих и планируемых транспортных коридоров и направлений.

Планировочная структура Косинского муниципального района в целом к настоящему времени уже сложилась:

Главной планировочной осью в системе расселения Косинского муниципального района  является автомобильные дороги Юксеево-Коса, Коса – Соликамск.

Второстепенные планировочные оси, сформированные вдоль автодороги регионального значения IV категории: Коса – Мараты, и автодороги местного значения Коса – Пятигоры. Административные центры сельских поселений являются второстепенными планировочными центрами.

Опорным центром районной системы расселения выделяется с. Коса, являющийся административным центром муниципального района.

Таким образом, по территории Косинского сельского  поселения проходит главная  планировочная ось, сформированная автодорогой Юксеево – Коса, Село Коса является опорным центром районной системы расселения, выполняющим следующие функции в поселении:

  - административного и экономического центра территории;

  - центра социального обслуживания населения;

  - места размещения основных трудовых ресурсов.

1.3.2. Существующая территориально-планировочная организация сельского поселения\

Статус и границы Косинского сельского поселения установлены Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Косинского района Пермского края». Общая протяженность границ поселения – 253,1 км, общая площадь поселения – 55240 га. Плотность расселения – 0,27 чел./км2.

В сложившейся системе расселения сельского поселения можно выделить следующие функциональные зоны: селитебная зона, представленная землями населенных пунктов, зона сельскохозяйственного использования, представленная сельскохозяйственными угодьями, лесная, зона залегания полезных ископаемых.

Муниципальное образование «Косинское  сельское поселение» расположено в центральной  части Косинского  муниципального района.

Косинское сельское поселение граничит на северо-востоке со Светличанским сельским поселением, на юге с Левичанским сельским поселением, на западе с Чазевским сельским поселением.

Основной планировочный узел поселения сформирован селом Коса и поселком Кордон. Основная планировочная ось Косинского сельского поселения складывается в направлении автомобильной дороги Коса-Соликамск протяженностью 150 км. Эта дорога выводит к промышленно развитой части Пермского края, в которой преобладает химическая, горнорудная, бумажная, деревообрабатывающая промышленности.

Таблица 1.2. Баланс земель Косинского сельского поселения

| Категория земель | га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 1958 | 3,5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 21214 | 38,4 |
| Земли лесного фонда | 31800 | 57,5 |
| Земли особо охраняемых территорий | 23,65 | 0,05 |
| Земли запаса | 0 | 0 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 151 | 0.3 |
| Земли водного фонда | 104 | 0,2 |
| Всего: | 55240 | 100 |

Таблица  1.3. Распределение земель в границах центра сельского поселения.

| Земли в черте населенно пункта | га | % |
| --- | --- | --- |
| Общественно-деловая застройка | 160,1 | 8,2 |
| Территории сельскохозяйственных предприятий и сельхозпроизводства | 181,1 | 9,2 |
| Территории для ведения лично подсобного хозяйства и жилой застройки | 299,0 | 15,0 |
| Территории улиц, проездов, площадей | 446,0 | 27,7 |
| Территории, занятые водными объектами | 300,0 | 15,3 |
| Территории зеленых насаждений | 279,0 | 14,2 |
| Сельскохозяйственные угодья (пастбище) | 200,0 | 10,2 |
| Прочие земли (овраги) | 100,0 | 5,1 |
| Всего | 1958,0 | 100 |

1.4. Ресурсный потенциал.

1.4.1.Климат.

Территория поселения  характеризуется умеренно-континентальным климатом со значительными суточными и годовыми колебаниями всех метеорологических элементов.

Основные черты температурного режима – холодная продолжительная зима с устойчивой морозной погодой и короткое прохладное лето; частые колебания погоды в весенне-летний период с возвратами холодов, короткий безморозный период, резкие годовые и суточные колебания температуры воздуха.

Таблица 1.4. Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16.5 | -13.9 | -7.5 | 3.3 | 8.6 | 14.6 | 17.3 | 14.3 | 8.4 | 2.5 | -7.8 | -13.7 |

Наиболее холодный месяц – январь, среднесуточная температура составляет  -16.50С. Абсолютный минимум температуры -450С отмечен в декабре-январе. Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой  17,30С, абсолютный максимум отмечен в июле (360С). Среднегодовая температура 0,80С. Продолжительность безморозного периода 105 дней.

Средняя влажность воздуха в среднем за год составляет 78%.  Минимум отмечается в начале лета 59-52%, максимум  в октябре-ноябре – 87%. Среднегодовое количество осадков составляет 607 мм, причем в теплый период осадков выпадает в два раза больше, чем в холодный.

В летний период преобладают продолжительные дожди, часты ливни. Осенью осадки выпадают в основном в виде затяжных моросящих дождей, зимой в виде снега.

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова составляет 66 см. Устойчивый снежный покров появляется в середине первой декады ноября. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова около 175 дней. Преобладающее направление ветра на территории южное и юго-западное, в летний период увеличивается повторяемость северо-западных ветров.

Туманы наблюдаются преимущественно осенью, в среднем за год насчитывается 21 день с туманами.

В зимний период, в среднем за год, отмечается 64 дня с метелями. Грозы наблюдаются чаще всего летом, в среднем отмечается за год 23 дня с грозами.

Согласно анализу агроклиматических показателей, территория оценивается как ограниченно благоприятная для сельскохозяйственного освоения.

Район умеренно теплый, влажный. Сумма положительных температур за период с температурой выше 100С равна 1600-18000С, гидротермический коэффициент составляет 1,4-1,6, продолжительность периода с температурой выше 100С составляет 111-115 дней. За вегетационный период выпадает 225-250 мм осадков. Лето умеренно теплое, зима холодная.

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму в поле 50-70 см. Территория Косинского сельского поселения в незначительной степени подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как заморозки ранней осенью и поздней весной, сильный ветер, град, а в зимний период – метели и гололед.

1.4.2. Характеристика геологических и природных условий

Рельеф. Рассматриваемая территория расположена на восточной окраине Восточно-Европейской равнины в пределах двух геоморфологических районов Печеро-Камской и Верхнекамской равнин. Поселение расположено на территории Печеро-Камской равнины с абсолютными отметками поверхности от 140 до 180 м. Это водно-ледниковая равнина с ровной поверхностью, расчлененная долинами рек Камы и Косы, осложненная на отдельных участках невысокими плосковершинными холмами, высотой 10-12 м. Пониженные участки равнины заболочены.

Большая часть поселения расположена в пределах Верхнекамской равнины с абсолютными отметками поверхности 180-220 м. Пологоволнистая поверхность равнины расчленена долинами мелких рек и ручьев на отдельные холмы, напоминающие песчаные дюны, и увалы высотой до 20-40 м, которые характеризуются преимущественно плоскими вершинами и пологими склонами. Песчаные дюны в виде гряд с округлыми гребнями достигают высоты 6-8 м.

В долинах реки Косы выделяются пойма и две надпойменные террасы. Пойма возвышается над урезом воды на 1,5-4,5 м, поверхность ее плоская, сильно заболоченная, расчлененная старицами и озерами. Во время паводка пойма затопляется. Первая и вторая надпойменная террасы имеют соответственно высоту: 6-10 и 10-15 м и характеризуются ровной, местами заболоченной поверхностью. В долинах мелких рек – притоков Косы развита лишь пойма, иногда прослеживается одна надпойменная терраса.

Овражная сеть развита слабо. Овраги обычно короткие и мелкие с пологими задернованными склонами.

Гидрография и гидрология. Гидрографическая сеть Косинского сельского поселения  относится к бассейну реки Камы. Наиболее крупными реками поселения являются: Кама, Коса, Лолог, Лель, Булач. Гидрографическая характеристика водных объектов поселения приведена в таблице 1.4.1.

На территории поселения находится озеро Вум и болота – Селищенское и Андриановское.

Таблица 1.5.Гидрографическая характеристика водных объектов

| № п/п | Наименование водного объекта | Водоприемник | Расстояние от устья, км | протяженность, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кама | Куйбышевское водохранилище (Камский залив) |  | 1895 | 507000 |
| 2 | Лолог | Коса | 36 | 137 | 29400 |
| 3 | Коса | Кама | 1109 | 267 | 10300 |
| 4 | Лель | Коса | 28 | 10 | - |
| 5 | Булач | Коса | 43 | 45 | - |
| 6 | Вум | Коса | 66 | 28 | - |
| 7 | Лочь | Коса | 40 | 20 | - |
| 8 | Одань | Коса | 24 | 22 | - |
| 9 | Сым | Коса | 0,9 | 52 | 294 |

Гидрографическая сеть принадлежит к бассейну реки Камы и представлена рекой Коса с притоками. Коса берет начало у границ Кировской области на вершине увалистой гряды. Протяженность реки 267 км. В пределах района она протекает частично средним и нижним течением. Направление реки почти меридиональное, река делит район практически на две равные части. Долина реки слабо врезана и имеет ассиметричные склоны: пологий ровный правый берег и  более  крутой левый берег. На всем протяжении река имеет хорошо разработанную долину, местами достигающую 5-6 км ширины. В долине реки Косы прослеживается пойменная, первая пойменная (реже вторая) террасы. В долине рекой образованы излучины, старицы и отдельные озера. Ширина русла 30-50 м, средняя глубина не превышает 1,0-1,5 м, скорость течения в верховье – 0,9м/сек, в низовье – 0,5 м/сек. Средний годовой расход реки у  устья 30м3/сек, уровень воды в течение года сильно колеблется.

В прошлые годы по всей реке осуществлялся сплав леса. Река Коса от устья до села Коса судоходна. Река имеет множество притоков, наиболее крупными из которых являются: Лолог, Сым, Лочь, Вум.  Эти реки имеют широкие пойменные террасы, русла их извилисты и сильно засорены. Река долгое время использовалась для молевого сплава леса.

Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Весенние подъемы уровней воды отмечают обычно в период с 16-18 апреля до 15-20 мая. Максимальный подъем уровня воды на реке Коса достигает 6-7 м, а на ее притоках 3-5 м.

Подъем уровня воды от дождей не превышает 1-1,5 м. Наиболее низкие летние уровни воды наблюдаются в августе, самые низкие зимние – в январе-феврале.

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория расположена в области восточной окраины Волго-Камского артезианского бассейна в пределах Северного и Камского гидрологических районов. Подземные воды приурочены ко всем генетическим типам четвертичных отложений и дочетвертичными породами.

В четвертичных отложениях заключены грунтовые, преимущественно безнапорные пресные воды, по составу – гидрокарбонатно-кальциевые. В коренных породах татарского и казанского ярусов верхнепермского возраста заключены трещинно-грунтовые и трещинно-пластовые воды. В зоне активного водообмена до глубины 100-120 м они, как правило, пресные, в зоне затрудненного водообмена минерализация воды возрастает и они становятся солоноватыми и солеными, а по составу хлоридно-натриевыми.

На отдельных участках в местах подтока минерализованных вод глубоких горизонтов, воды повышенной минерализации (1,1-7,0 г/л) вскрываются  на глубине от 30 до 90м.

Растительность. Косинский муниципальный район расположен в подзоне средней тайги. Растительность преимущественно лесная, с преобладанием елово-пихтовых лесов. Наибольшее распространение имеют ельники-зеленомошники. Они обычно без подлеска, с разреженным травяным покровом и господством зеленых мхов. Ельники-долгомошники занимают наиболее пониженные участки. В древесном ярусе много березы, а травянистый ярус беден, местами почва сплошь покрыта мхом – кукушкиным льном. Более заболочены ельники сфагновые.

Значительные площади в районе занимают березово-осиновые леса, которые являются вторичными по своему происхождению. В подлеске растут рябина, жимолость, шиповники. Травяной ярус представлен разнотравно-злаковыми ассоциациями.

Лесной фонд района занимает площадь 314418 га, что составляет около 93% рассматриваемой территории. По лесорастительному районированию, леса района относятся к таежной зоне  к средне-таежному району Европейской части Российской Федерации. Условия климата благоприятствуют произрастанию  хвойных пород и лиственных пород. Это подтверждается наличием под пологом насаждений подроста и быстрым зарастанием свежих вырубок лесообразующими породами. Лесистость района составляет 80%. Основные лесообразующие породы - ель, сосна, береза, осина. Насаждения с преобладанием ели занимают 47%, сосны 25%, березы – 24%, осины – 3%, прочих пород – 1% от общей площади лесопокрытых земель. В районе происходит накопление запасов спелых насаждений, особенно лиственных пород, происходит из-за уменьшения объёмов заготовки древесины лесопользователями.

Сосняки распространены преимущественно на песчаных почвах вдоль реки Косы. Нередко в них имеется примесь ели и лиственницы. В лесах развиты зеленые мхи, местами лишайники, хорошо развит кустарничек вереск. В увлажненных борах, на заболачивающихся супесчаных почвах характерна примесь ели и березы с преобладанием в наземном покрове черники. Преобладающими породами на тяжелых почвах являются ель и пихта с небольшой примесью березы, осины и рябины. На слабодренированных местах пихтово-еловые леса характеризуются широким развитием черники. Из мхов часто большие площади покрывает кукушкин лен, небольшими пятнами встречается сфагнум. На дренированных склонах с близким залеганием известковых пород в лесах довольно хорошо развит травяной покров. В его составе кислица, майник двулистный, грушанка, вороний глаз, вороняжка, бор развесистый.

Лугами заняты небольшие площади. Встречаются суходольные и пойменные луга. Суходольные луга возникли на месте лесов, луговая растительность представлена  подорожником, манжеткой, заячьей лапкой, белоусом, лапчаткой. Пойменные луга находятся в поймах рек и здесь господствуют злаково-разнотравные ассоциации (лисохвост, щучка, гравилат, таволга, лютики, зверобой и т.д.)

Геологическое строение. В структурно-тектоническом отношении территория расположена в восточной части Русской платформы и характеризуется развитием мощной толщи осадочных пород палеозоя (до 3000-3500м). Верхняя часть разреза сложена породами татарского и казанского ярусов верхнепермского возраста, повсеместно покрытых слоем четвертичных отложений мощностью от1-5 до 30-35м.

Породы татарского яруса – красноцветная песчано-глинистая толща мощностью до 200-240 м, в которой преобладают глины, алевролиты, песчаники и подчиненной значение имеют конгломераты, известняки и мергели, распространенные в западной части района.

Породы казанского яруса, представленные отложениями белебеевской свиты – невыдержанными чередующимися прослоями песчаников, конгломератов, аргиллитов, мергелей, глинистых известняков и глин. Они распространены на востоке района.

Четвертичные отложения в генетическом отношении подразделяются на флювиогляциальные, аллювиальные, элювиально-делювиальные и болотные образования.

Флювиогляциальные отложения развиты в северо-восточной части района на территории Печеро-Камской равнины, глубина их залегания колеблется  от 0 до 5-20 м в долинах рек. Они представлены мелко- и разнозернистыми песками с включением гравия, реже супесями и суглинками.

Аллювиальные отложения имеют место в долинах рек и делятся на древние и современные.

Древний аллювий включает надпойменные террасы и представлен супесями, суглинками, мелкозернистыми и пылеватыми песками, ниже по разрезу сменяющимися песчано-гравийно-галечными отложениями. Мощность отложений колеблется от1-5 до 20-30 м.

Современный аллювий слагает поймы и частично первую надпойменную террасу рек и представлен пылеватыми песками, иловатыми супесями и суглинками, подстилаемыми песчано-гравийно-галечными образованиями. Элювиально-делювиальные отложения широко распространены на территории Прикамской равнины, они представлены суглинками, глинами, нередко со щебнем коренных пород. Мощность этих отложений колеблется от1-2 до 10 м.

Болотные отложения распространены в долинах рек и представлены торфом мощностью до 6 м.

Полезные ископаемые. На территории Косинского муниципального района отсутствуют месторождения, учитываемые государственным балансом запасов полезных ископаемых. Известны проявления нерудного сырья. Это малые запасы кирпичных глин, строительного песка и песчано-гравийных смесей.

Вдоль почти всего берега р. Косы расположены крупные месторождения торфа с большими запасами, месторождение Сом-Нюр – балансовое.

Кроме вышеперечисленного, в районе имеются два проявления охры и одно – мышьяка.

Подземные пресные воды бытового назначения  распространены по всей территории района. В настоящее время на территории Косинского муниципального района владеет лицензией на добычу пресных подземных вод ООО «Водоканал-Коса» (лицензия ПЕМ 01914ВЭдо 2012г.)

Особо охраняемые природные территории. В границах Косинского муниципального района расположены 3 ботанических памятников природы, 3 охраняемых ландшафта, 1 ландшафтный памятник природы, на территории которых запрещены все виды хозяйственного использования,  ведущие к необратимым последствиям для природных комплексов.

Таблица 1.6. Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Косинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Статус, категория, профиль | Местоположение | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селищенское болото, частично | Охраняемый ландшафт | КВ. 40-42, 63-66, 87-90, 113-118, 143-149, 166-171,192-197, 212, 214-217, 235-236, 253-254, 269-271, 285, 286 Косинского лесничества Косинского лесхоза | 26430,0 |
| 2 | Сом-Нюр | Охраняемый ландшафт | КВ. 310, 311, 324 Косинского участкового лесничества | 677,0 |
| 3 | Очел-Яг, частично | Охраняемый ландшафт | в границах кв. 17 Косинского лесничества Косинского лесхоза | 2682,0 |

Режим особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения

## 1. Памятники природы, историко-природные комплексы:

## (ландшафтные, ботанические, геологические, гидрологические):

Запрещено:

- Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих объектов.

.

- Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.

- Рубки леса, за исключением санитарных.

- Заготовка живицы и древесных соков.

- Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

- Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий.

- Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.

- Распашка целинных земель.

- Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Разрешено:

- Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

- Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.

- Санитарные рубки.

- Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

- Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

- Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений  при  соблюдении

следующих условий:

под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от территории заказника;

размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;

нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;

перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;

трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с технологической схемой разработки месторождения;

строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;

- Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории.

- Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории.

1.4.3. Экологическая ситуация.

Территория Косинского муниципального района в целом и территория Косинского сельского поселения в частности, относится к наименее загрязненным, ввиду отсутствия развитой промышленности и больших лесных площадей (81%).

Вследствие использования преимущественно печного отопления превышение предельно допустимых  выбросов на территории населенных пунктов происходит по следующим загрязняющим веществам: метану, саже, пыли неорганической, пыли древесной и угольной золе. Состояние атмосферного воздуха  в пределах поселения характеризуется незначительным поступлением загрязняющих веществ в атмосферу.

Одним из основных источников загрязнения продолжают оставаться передвижные источники (автотранспорт и самоходный транспорт).

Гидрохимические показатели поверхностных вод в бассейне р. Косы не превышают нормативов, воды аллювиального водоносного комплекса отличаются повышенным содержанием Mn и Ni; содержание Zr в подземных водах очень большое, что выявляется относительно разных систем сравнения и обусловлено литологией; основные гидрохимические показатели воды скважин, снабжающих питьевой водой населенные пункты с находятся в пределах нормативов

В целях обеспечения экологической безопасности и экономически эффективного обращения с отходами на территории  поселения имеется одна  санкционированная свалка твердых бытовых отходов в с. Коса.  В виду небольшого количества ТБО необходимость строительства свалок в  д. Пятигоры, д. Порошево, д. Маскали и с. Пуксиб  отсутствует так как в данных населенных пунктах организованы площадки временного накопления  ТБО с последующим вывозом на санкционированную свалку в с. Коса (расстояние вывозки не превышает 30 км).

## 1.5. Население. Демографическая ситуация. Занятость населения.

По данным администрации Косинского сельского поселения численность населения 01.01.2011 составляла 4861 человек. По данным  Пермьстата на 01.01.2010 г. численность населения Косинского района составила 7563 человек. Численность населения в поселении составляет 64,2% от общей численности населения Косинского муниципального района.

Как в целом по району, так и  в поселении происходит снижение численности населения.

Таблица 1.7. Численность населения Косинскоо сельского поселения

| Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения , чел. | 4833 | 4891 | 4855 | 4866 | 4861 | 4842 |
| Смертность (человек/год) | 92 | 70 | 73 | 63 | 90 | 82 |
| Рождаемость (человек/год) | 54 | 65 | 67 | 59 | 67 | 65 |
| Миграция, прибывшие (человек/год) | 52 | 73 | 19 | 33 | 43 | 26 |
| Миграция, убывшие (человек/год) | 14 | 10 | 61 | 18 | 12 | 27 |

Таблица 1.8. Возрастная структура населения

Косинского  сельского поселения (человек)

| № п/п | Населенный пункт | Всего населения | Население младше трудоспособного возраста | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Коса | 2325 | 565 | 1496 | 298 |
| 2 | п.Кордон | 1146 | 284 | 652 | 210 |
| 3 | дер.Чирково | 84 | 18 | 49 | 17 |
| 4 | дер.Старое Гущино | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | дер.Новое Гущино | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | дер.Абрамово | 66 | 21 | 36 | 9 |
| 7 | дер.Нижняя Коса | 101 | 31 | 58 | 12 |
| 8 | дер.Войвыл | 59 | 6 | 26 | 25 |
| 9 | с. Пуксиб | 369 | 128 | 164 | 77 |
| 10 | дер.Варыш | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | дер.Маскали | 117 | 30 | 49 | 38 |
| 12 | дер.Мыс | 101 | 27 | 45 | 29 |
| 13 | дер.Порошево | 119 | 32 | 48 | 39 |
| 14 | дер.Несоли | 36 | 5 | 16 | 15 |
| 15 | дер.Бараново | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | дер.Панино | 80 | 25 | 26 | 29 |
| 17 | дер.Трифаново | 18 | 1 | 6 | 11 |
| 18 | дер.Нятяино | 17 | 7 | 5 | 5 |
| 19 | дер.Фомичево. | 12 | 1 | 4 | 7 |
| 20 | дер.Гавриково | 14 | 3 | 6 | 5 |
| 21 | дер.Пятигоры | 85 | 35 | 24 | 26 |
| 22 | дер.Подгора | 55 | 19 | 21 | 15 |
|  | Итого | 4861 | 1238 | 2744 | 879 |

Возрастная  структура населения в поселении следующая: 25,5% составляют лица моложе трудоспособного возраста, 18,0% - лица старше трудоспособного возраста, 56,5%  – лица трудоспособного возраста.

Смертность   в поселении за рассматриваемый период превышает рождаемость. При этом необходимо отметить положительное  сальдо миграции за рассматриваемый период.

Если существующие демографические тренды, характерные для России (умеренный рост рождаемости, низкая продолжительность жизни) сохранятся, на расчетный срок прогнозируется уменьшение численности населения до 4814 человек.

1.6. Экономический потенциал

Экономика Косинского сельского поселения представлена предприятиями лесозаготовительной отрасли, а также предприятиями и организациями – Косинская межхозяйственная передвижная механизированная колонна (МПМК), ОАО «Комипермагропромстрой», ГУП «Дорожное ремонтно-строительное предприятие», линейно-технический цех Кудымкарского ЭТУС, и предприятиями торговли.

Таблица 1.9.  Данные по занятости Косинского сельского поселения

| Показатель | Количество и комментарии |
| --- | --- |
| Занятые в промышленности (чел.) | 438 |
| Занятые на транспорте (чел.) | 35 |
| Занятые в строительстве (чел.) | 11 |
| Занятые в сельском хозяйстве (чел.) | 29 |
| Занятые в сфере услуг (чел.) | 115 |
| Занятые в социальной сфере (чел.) | 747 |
| Количество зарегистрированных ИП (ед.) | 129 |
| Безработные (чел.) | 144 |

Таблица 1.10. Основные показатели предприятий, представляющих отрасли экономики поселения, объем товарной продукции.

| № | наименование предприятия | объем товарной продукции (руб.) | темп роста (снижения) 2009 г. / 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 |  |
| 1. | Торговля | 2061,0 | 2732,00 | 3145,00 | 5894,00 | +2749,00 |
| 2. | Сельское хозяйство | 765,50 | 941,92 | 968,00 | 694,30 | -273,70 |
| 3. | Промышленность | 32500,00 | 51334,50 | 48968,00 | 48088,90 | -879,10 |
| 4. | Услуги | 1120,00 | 713,00 | 1688,00 | 748,00 | -940,00 |
| ВСЕГО | 36446,5 | 55721,42 | 54769,00 | 55425,20 | +656,20 |

Таблица 1.11. Основные показатели предприятий, представляющих отрасли экономики поселения, фонд оплаты труда.

| № | наименование предприятия | фонд оплаты труда (руб.) | темп роста (снижения) 2009 г. / 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 |  |
| 1. | Торговля | 7266,00 | 10144,00 | 11917,00 | 15754,90 | +3837,9 |
| 2. | Сельское хозяйство | 398,00 | 456,50 | 480,00 | 485,10 | +5,10 |
| 3. | Промышленность | 9768,3 | 12497,00 | 16199,00 | 16180,90 | -18,10 |
| 4. | Услуги | 4223,8 | 2106,00 | 1468,00 | 1044,00 | -424,00 |
| ИТОГО | 21556,1 | 25215,5 | 30064,00 | 33464,9 | +3400,90 |

Таблица 1.12. Основные показатели предприятий, представляющих отрасли экономики поселения, среднесписочная численность (чел.)

| № п/п | наименование предприятия | среднесписочная численность (чел.) | темп роста (снижения) 2009 г. / 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 20010 |  |
| 1. | Торговля | 132 | 251 | 257 | 272 | +15 |
| 2. | Сельское хозяйство | 10 | 19 | 18 | 29 | +11 |
| 3. | Промышленность | 158 | 192 | 249 | 203 | -46 |
| 4. | Услуги | 52 | 64 | 39 | 53 | +14 |
| ВСЕГО | 352 | 526 | 563 | 557 | -6 |

Малое предпринимательство в районе сформировалось как объект экономики. Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места, заполняя ниши рынка, предлагая товары и услуги, на которые существует повышенный спрос.

Конкурентные преимущества района - изобилие грибов, ягод. Наличие дикоросов здесь больше, чем в каком-либо другом районе Пермского края. Сбор ягод, грибов, лекарственных трав является в районе традиционным занятием. А для некоторых семей этот вид деятельности является единственных источником дохода. Для малого бизнеса – возможность открытия перерабатывающего производства.

Таблица 1.13. Основные социально-экономические показатели деятельности малого бизнеса на территории поселения

| № | наименование отрасли | количество предприятий, ИП | темп роста (снижения) 2008 г. / 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |
| 1. | Промышленность | 18 | 22 | 26 | +4 |
| 2. | Сельское хозяйство | 4 | 5 | 7 | +1 |
| 3. | Строительство | 3 | 3 | 2 |  |
| 4. | Транспорт | 8 | 9 | 10 | +1 |
| 5. | Торговля | 40 | 42 | 51 | +2 |
| 6. | Услуги | 7 | 12 | 21 | +5 |
| 7. | Прочие | 1 | 6 | 11 | +5 |
| ВСЕГО | 81 | 99 | 128 | +18 |

Таблица 1.14. Количество работников сельскохозяйственных предприятий поселения

| № | наименование предприятия | среднесписочная численность (чел.) | темп роста (снижения) 2008 г. / 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |
| 1. | ООО «Косинское» | 10 | 6 | 5 | -4 |
| 2. | КФХ Канюков М.Ю. | - | 1 | 1 | +1 |
| 3. | Рева Т.П. | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | КФХ Федосеев П.П. | 15 | 12 | 10 | -3 |
| 5. | КФХ Федосеева В.Я. | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | Шляков Н.В. | 1 | 1 | 1 |  |
| ВСЕГО | 28 | 22 | 19 | -6 |

Таблица 1.15. Наличие земельных ресурсов у сельскохозяйственных предприятий

| № п/п | Наименование предприятия | Площадь хозяйства в границах поселения (га) | Посевная площадь, га (всего) | Обрабатываемая площадь | Наличие Ферм, коровников и т.п с указанием местоположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Косинское» | 51,24 | 51,24 | Сенокос, пастбища | Коровник в д. Нижняя Коса |
| 2 | СПК «Варышанский» | 2624 | 135 | Сенокос, пастбища |  |
| 3 | Совхоз Косинский | 9166,4 | 920,39 | Сенокос, пастбища |  |
| 4 | Совхоз «Порошевский» | 9373,2 | 662,21 | Сенокос, пастбища |  |
|  | итого | 21214,8 | 1768,84 |  |  |

Сельское хозяйство в поселении развито слабо, обрабатываемая  площадь составляет 8,3% (сенокос, пастбище.

Таблица 1.16. Субъекты малого и среднего предпринимательства,

осуществляющие деятельность на территории сельского поселения

| № п/п | Ф.И.О. ИП, наименование организации, предприятия | Виды деятельности | Место нахождения объекта | Средняя численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Дар» | Торговля | П.Кордон | 81 |
| 2 | ИП Федорова Н.Н. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 3 | ИП Щапова Е.Г. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 4 | ИП Салтанова Г.С. | Торговля | С.Коса, д.Бачманово | 2 |
| 5 | ИП Осипова Т.М. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 6 | ИП Меньшиков В.Н. | Торговля | С.Коса | 4 |
| 7 | ИП Шатохина М.А. | Торговля | С.Коса | 67 |
| 8 | ООО «Норд-Вест» | Торговля | С.Коса | 5 |
| 9 | ИП Кудинов В.И. | Торговля | С.Коса, п.Кордон | 16 |
| 10 | ИП Федосеева В.В. | Торговля | С.Коса | 3 |
| 11 | ИП Быков М.Н. | Торговля | С.Коса | 2 |
| 12 | ИП Быкова Ю.И. | Торговля | С.Коса | 6 |
| 13 | ИП Кучева Л.М. | Торгово-закупочная | С.Пуксиб | 1 |
| 14 | ИП Вавилина Н.И. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 15 | ИП Голева Е.И. | Торговля | П.Кордон | 3 |
| 16 | ИП Кучев П.И. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 17 | ООО «Радуга» | Торговля | П.Кордон | 2 |
| 18 | ИП Мелехина Ю.С. | Торговля | П.Кордон | 1 |
| 19 | ИП Панов И.В. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 20 | ИП Морошкина Л.Н. | Торговля | С.Коса | 4 |
| 21 | ИП Осипова Г.Ф. | Торговля | Д.Нятяино | 1 |
| 22 | ИП Антонов А.И. | Торгово-закупочная | П.Кордон | 1 |
| 23 | ИП Антонов А.А. | Торгово-закупочная | П.Кордон | 1 |
| 24 | ИП Аблямитов Р.Р. | Торговля | П.Кордон | 1 |
| 25 | ИП Калиниченко Л.Р. | Торговля | П.Кордон | 1 |
| 26 | ИП Кучев Р.В. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 27 | ИП Кучева Р.Р. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 28 | ИП Лиштван А,В, | Торгово-закупочная | С.Коса | 1 |
| 29 | ИП Мазунин И.Н. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 30 | ИП Утробина А.В. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 31 | ИП Хорошева Т.И. | Торговля | Д.Порошево | 0.5 |
| 32 | ИП Щербакова Л.А. | Торговля | С.Коса | 1 |
| 33 | ООО «Меркурий» | Торговля | С.Коса | 6 |
| 34 |  |  |  |  |
|  | ИП Рева Т.П. | с/х КРС | С.Коса | 1 |
| 35 | ИП Федосеев П,П. | с/х | С.Пуксиб | 5 |
| 36 | ООО «Косинское | с/х | С. Коса | 5 |
| 37 | ИП Авдеев И.Е. | с/х | Д. Пятигоры | 1 |
| 38 | ИП Гагарин В.М. | с/х | Д. Пятигоры | 1 |
| 39 | ИП Кузнецов А.И. | с/х | С. Коса | 1 |
| 40 | ИП Кузнецова Н.В. | с/х | С. Коса | 1 |
| 41 | ИП Кусакина Г.В. | с/х | Д. Порошево | 1 |
| 42 | ИП Носков В.Л. | с/х | Д. Панино | 1 |
| 43 | ИП Олехов В.Г. | с/х | Д. Панино | 1 |
| 44 | ИП Осипов С.В. | с/х | С. Коса | 1 |
| 45 | ИП Федосеев А.И. | с/х | Д. Пуксиб | 1 |
| 46 | ИП Федосеев В.Н. | с/х | С. Коса | 1 |
| 47 | ИП Федосеев И.В. | с/х | С. Коса | 1 |
| 48 | ИП Федосеев О.А. | с/х | С. Коса | 1 |
| 49 | ИП Федосеев П.А. | с/х | Д. Пуксиб | 1 |
| 50 | ИП Федосеев И.В. | с/х | С. Коса | 1 |
| 51 | ИП Шлякоа В.В. | с/х | Д. Пуксиб | 1 |
| 52 | ИП Шлякоа М.И. | с/х | Д. Чирково | 1 |
| 53 | ИП Шлякоа Н.В. | с/х | Д. Чирково | 1 |
| 54 | ИП Шлякоа А.В. | с/х | Д. Порошево | 1 |
| 55 | ИП Щербаков А.И. | с/х | Д. Порошево | 1 |
| 56 |  |  |  |  |
|  | ИП Мартынов Г.С. | лесопереработка | С.Коса | 1 |
| 57 | ИП Найданов И.А. | Изготовление игрушек | П.Кордон | 50 |
| 58 | ИП Найданова Л.А. | Изготовление игрушек | П.Кордон | 25 |
| 59 | ИП Тимофеев А.А. | лесопереработка | С.Коса | 44 |
| 60 | ИП Тимофеев М.И. | Кузнечное ремесло | П.Кордон | 1 |
| 61 | ИП Тимофеев Н.А. | лесопереработка | С.Коса | 1 |
| 62 | ИП Чугайнов В.И. | лесопереработка | С.Коса | 3 |
| 63 | ИП ЩаповП.И. | лесопереработка | С.Коса | 18 |
| 64 | ИП Щербаков А.А. | лесопереработка | С.Коса | 1 |
| 65 | ИП Щербаков С.А. | лесопереработка | С.Коса | 1 |
| 66 | ИП Ябуров В.И. | Деревообработка, столярное дело | П.Кордон | 3 |
| 67 | ИП Батуев А.И. | лесопереработка | С.Коса | 5 |
| 68 | ИП Жижилев И.П. | Столярное, плотницкое дело | Д. Порошево | 1 |
| 69 | ИП Изергин И.Т. | лесоводство | С.Коса | 5 |
| 70 | ИП Ильиных А.С. | лесопереработка | С.Коса | 2 |
| 71 | ИП Кусакин А.В. | лесопереработка | С.Коса | 3 |
| 72 | ИП Леонтьева А.В. | лесопереработка | С.Коса | 1 |
| 73 | ИП Мартынов Г.С. | лесопереработка | С.Коса | 1 |
| 74 | ИП Панов Е.И. | лесопереработка | П. Кордон | 5 |
| 75 | ИП Созонов Г.И. | лесопереработка | П. Кордон | 1 |
| 76 | ИП Тимофеев М.И. | Кузнечное дело | П. Кордон | 1 |
| 77 | ИП Тимофеев Н.А. | лесопереработка | С.Коса | 1 |
| 78 | ИП Якимов А.В. | лесопереработка | С.Коса | 1 |
| 79 |  |  |  |  |
|  | ИП Аблямитов С.Р. | Транспортные услуги | П.Кордон | 1 |
| 81 | ИП Бурлеску П.Л. | Транспортные услуги | С.Коса | 1 |
| 82 | ИП Бурмистров А.Е. | Транспортные услуги | С.Коса | 1 |
| 83 | ИП Гагарина М.А. | Бытовые услуги | С.Коса |  |
| 84 | ИП Голева В.Н. | Физкультурно-оздоровительные услуги | П.Кордон | 1 |
| 85 | ИП Гришина Т.Б. | Бытовые услуги | С.Коса | 1 |
| 86 | ИП Журавский Д.В. | Транспортные услуги | П.Кордон | 1 |
| 87 | ИП Журавский С.В. | Транспортные услуги | П.Кордон | 1 |
| 88 | ИП Ким А.Ф. | Транспортные услуги | С.Коса | 1 |
| 89 | ИП Колегова Д.Е. | Бытовые услуги | С.Коса | 1 |
| 90 | ИП Кочева И.В. | Бытовые услуги | С.Коса | 1 |
| 91 | ИП Курганова Ю.П. | Посреднические услуги | С.Коса | 3 |
| 92 | ИП Лесников Г.Д. | Транспортные услуги | П.Кордон | 1 |
| 93 | ИП Мазеина Р,Б. | Бытовые услуги | П.Кордон | 1 |
| 94 | ИП Мелехин А.С. | Транспортные услуги | П.Кордон | 1 |
| 95 | ИП Мелехин С.П. | Транспортные услуги | П.Кордон | 1 |
| 96 | ИП Микульский М.М. | Бытовые услуги | П.Кордон | 3 |
| 97 | ИП Мурзаков Э.В. | Транспортные услуги | С.Коса | 1 |
| 98 | ИП Никитасенко М.С. | Гостиничные услуги | С.Коса | 1 |
| 99 | ИП Сусин А.В. | Юридические услуги | П.Кордон | 1 |
| 100 | ИП Удников А.В. | Услуги автосервиса | С.Коса | 5 |
| 101 | ИП Удников М.А. | Услуги автосервиса | С.Коса | 1 |
| 102 | ИПФедосеев В.Д. | Услуги автосервиса | С.Коса | 3 |
| 103 | ИП Чугайнов Е.А. | Бытовые услуги | С.Коса | 1 |
| 104 | ИП ООО «Водоканал-Коса» | Услуги | С.Коса | 16 |

SWOT-анализ экономического потенциала 
Косинского сельского поселения

| «Сильные стороны» (экономика): - наличие потенциала инвестиционных ресурсов (запасы земель, сельскохозяйственные угодья); - местный спрос в специализированных сегментах, который можно обслуживать организованно; - участие в региональных и федеральных целевых программах развития; | «Слабые стороны» (экономика): - необходимость подготовки земельных ресурсов для осуществления строительства (создание инфраструктуры, проведение мелиоративных мероприятий, принятие планировочных решений и экологических мер); - недостаточное количество трудовых ресурсов необходимой квалификации; - неразвитость контента информационной инфраструктуры; - недостаток амбициозных проектов для привлечения крупных инвестиций в экономику района, слабый менеджмент; |
| --- | --- |

1.7. Социальная сфера

Таблица 1.17. Обеспеченность поселения социальной инфраструктурой

| Населенный пункт | Наличие предприятий и учреждений социальной сферы |
| --- | --- |
| с. Коса | Администрация сельского поселения, средняя общеобразовательная школа, детский сад, больница, районный дом культуры, библиотека, Косинская районная центральная больница, МОУ ДОД "Детская музыкальная школа", МОУ Детский сад № 1 , МОУ Детский сад № 2. |
| п. Кордон | Общеобразовательная школа, детский сад, ФАП, библиотека, Кордонский Дом культуры. |
| д.Нижняя Коса | Нижне-Косинский ФАП, Нижне-Косинский Дом культуры. |
| д.Чирково | Чирковский ФАП, Чирковский Дом культуры. |
| д.Порошево | Структурное подразделение «Порошевский детский сад», МОУ «Порошевская основная общеобразовательная школа», Порошевский ФАП, Порошевский Дом культуры, |
| д.Маскали | МОУ Порошевская ООШ филиал «Маскалевский детский сад», Маскалевский ФАП, Маскалевский Дом культуры. |
| д.Панино | Панинский ФАП, Панинский Дом культуры. |
| д.Пятигоры | МОУ «Пятигорская основная общеобразовательная школа-сад», Пятигорский ФАП, Пятигорский Дом культуры, |
| с.Пуксиб | МОУ «Пуксибский детский сад», Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пуксибская основная общеобразова-тельная школа», Муниципальное учреждение «Пуксибская специализированная (коррекционная) школа-интернат VIII вида», Пуксибский ФАП, Пуксибский Дом культуры. |
| д.Войвыл | Войвылский ФАП. |

Образование. Дошкольное образование в сельском поселении осуществляется детскими садами в селе Коса и поселке Кордон.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Косинский детский сад №1»  расположен в типовом  здании постройки 1989 года, рассчитан на 53 ребенка, посещают детский сад 53 ребенка. Теплоснабжение детского  сада от водяное от собственной котельной, работающей на дровах, здание оборудовано водопроводом и канализацией.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Косинский детский сад №2»  расположен в типовом  здании постройки 1983 года, рассчитан на 90 детей, посещают детский сад 90 детей. Теплоснабжение детского  сада от водяное от собственной котельной, работающей на дровах, здание оборудовано водопроводом и канализацией.

Структурное подразделение МОУ Кордонская ООШ «Кордонский детский сад» расположен в приспособленном   здании, год постройки 1992 год, рассчитан на 90 детей, посещают детский сад 54 ребенка. Теплоснабжение детского  сада от собственной котельной, имеется водопровод.

Таблица 1.18. Детские сады Косинского сельского поселения

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Расчетное количество детей | % загрузки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Косинский детский сад №1» | с. Коса, ул. Колхозная, 28 | 53 | 100 | 40 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Косинский детский сад №2» | с. Коса, ул. Колхозная, 62 | 90 | 100 | 30 |
| Структурное подразделение МОУ Кордонская ООШ «Кордонский детский сад» | п. Кордон, ул. Октябрят, 7 | 90 | 60 | 40 |

На территории поселения находятся одна средняя, три основных  общеобразовательных школы  и одна специализированная (коррекционная) школа.

МОУ «Косинская средняя общеобразовательная школа» расположена в типовом здании, построенном в 1971  году, показатель износа составляет 60%.  Помещение школы обеспечено водяным отоплением, водопроводом, канализацией. Расчетное количество учащихся – 436, фактическое количество учащихся – 432.

МОУ «Кордонская  основная общеобразовательная школа» расположена в типовом  здании, построенном в 2005  году, показатель износа составляет 10%.  Помещение школы обеспечено водяным отоплением, водопроводом, канализацией. Расчетное количество учащихся – 200, фактическое количество учащихся – 101.

МОУ «Порошевская  основная общеобразовательная школа» расположена в приспособленном  здании, построенном в 1985  году, показатель износа составляет 50%.  Помещение школы обеспечено водяным отоплением, водопроводом, канализацией. Расчетное количество учащихся – 70, фактическое количество учащихся – 69.

МОУ «Пуксибская  основная общеобразовательная школа» расположена в приспособленном  здании, построенном в 1962  году, показатель износа составляет 70.  Помещение школы обеспечено водяным отоплением, водопроводом. Расчетное количество учащихся – 313, фактическое количество учащихся – 52.

МОУ «Пуксибская специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа» расположена в типовом  здании, построенном в 1969  году, показатель износа составляет 70%.  Помещение школы обеспечено водяным отоплением, водопроводом, канализацией. Расчетное количество учащихся – 108, фактическое количество учащихся – 68.

Филиал МОУ «Порошевская ООШ» Пятигорская основная общеобразовательная школа расположена в типовом  здании, построенном в 1965  году, показатель износа составляет 70%.  Помещение школы обеспечено водяным отоплением, водопроводом, канализацией. Расчетное количество учащихся – 313, фактическое количество учащихся – 34.

###### Малая плотность сельских поселений Косинского муниципального  района в целом, вызывает несоответствие удельного веса сельских школ количеству учащихся в них. В Косинском  сельском  поселении  школы имеет резерв вместимости, процент загрузки составляет 67,5%.

В Косинскую ООШ осуществляется подвоз учеников школьными автобусами из населенных пунктов поселения: д.Чирково (9 км), д. Нижняя Коса (7 км), п.Кордон -  (3 км).  В Порошевскую школу осуществляется подвоз 14 детей из д.Маскали (3км).

Таблица 1.19. Школы Косинского сельского поселения

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Расчетное количество учащихся | % загрузки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Косинская средняя общеобразовательная школа» | с.Коса, ул.Ленина, 112 | 436 | 100 | 60 |
| МОУ «Кордонская основная общеобразовательная школа» | п. Коордон, ул. Карла Маркса,45 | 200 | 50 | 10 |
| МОУ «Порошевская основная общеобразовательная школа» | д. Порошево, ул. Молодежная, 1 | 70 | 100 | 50 |
| МОУ «Пуксибская основная общеобразовательная школа» | с. Пуксиб, ул. Школьная, 16 | 313 | 17 | 70 |
| МОУ «Пуксибская специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа» | с. Пуксиб, ул. Школьная, 12 | 108 | 63 | 70 |

###### Во всех школах района введено нормативно-подушевое финансирование.

###### Остро стоит проблема  кадрового обеспечение образовательного процесса.  В поселении имеется  недостаток педагогов по отдельным предметам, что не позволяет учащимся получать качественное образование, соответствующее  федеральным стандартам.

Таблица 1.20. Характеристика  системы школьного образования

| Показатель | Количество и комментарии |
| --- | --- |
| Финансирование среднего образования (рублей на одного школьника в год) | 56,4 |
| Средний балл ЕГЭ по русскому языку | 50,3 |
| Средний балл ЕГЭ по математике | 41,5 |
| % выпускников СОШ, поступивших в ВУЗы |  |

В селе Коса находится Дом детского творчества (с. Коса, ул. Ленина, 83), который посещают 50 детей.

Здравоохранение. Учреждения сферы здравоохранения представлены в Косинском сельском поселении ММУ Косинского муниципального района  «Косинская районная центральная больница» и шестью   фельдшерско-акушерскими пунктами и тремя фельдшерскими пунктами:

Косинская районная центральная больница включает поликлинику, рассчитанную на 52520 посещений в год и стационар на 38 коек. Количество человек, обратившихся за стационарным лечением в 2010 году составило 1334, количество человек, обратившихся за амбулаторно-поликлиническим лечением  - 10504, средняя заполняемость койко-мест – 38.

Кордонский  ФАП, расположен в здании 1964 года постройки, не оборудованном инженерной инфраструктурой;

Нижне-Косинский ФАП, расположен в здании 1964 года постройки, не оборудованном инженерной инфраструктурой;

Чирковский  ФАП расположен в здании 1982 года постройки, отопление водяное,  водоснабжение и канализация отсутствуют;

Порошевский  ФАП расположен в отдельном здании 1969 года постройки, теплоснабжение печное, водоснабжение, канализация отсутствуют;

Маскалевский   ФП расположен в отдельном здании 1990 года постройки, теплоснабжение водяное, водоснабжение, канализация отсутствуют;

Панинский  ФП расположен в отдельном здании 1960 года постройки, теплоснабжение печное, водоснабжение, канализация отсутствуют;

Пятигорский   ФАП расположен в отдельном здании 1960 года постройки, теплоснабжение печное, водоснабжение, канализация отсутствуют;

Пуксибский   ФАП расположен в отдельном здании 1989 года постройки, теплоснабжение печное, водоснабжение, канализация отсутствуют;

Войвылский   ФП расположен в отдельном здании 1960 года постройки, теплоснабжение печное, водоснабжение, канализация отсутствуют;

Таблица 1.21. Учреждения отрасли здравоохранения

Косинского сельского поселения

| Учреждение | Место расположения | Расчетное количество посещений (в год) | Количество обращений за лечением (2010 г.) | Износ здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ММУ Косинская районная центральная больница | с. Коса, ул.Ленина, 150 | 52520 | 10504 | 47 % |
| Кордонский ФАП | п.Кордон, ул. Лесная, 4 | 5066 | 6177 | 100 % |
| Нижнее-Косинский ФАП | д.Нижняя Коса, ул. Зеленая, 10 | 758 | 612 | 100 % |
| Чирковский ФАП | д.Чирково, ул. Центральная, 20 | 626 | 648 | 100 % |
| Порошевский ФАП | д.Порошево, ул. Пионерская, 7 | 2774 | 2951 | 35 % |
| Маскалевский ФП | д.Маскали, ул. Центральная, 10-2 | 1434 | 1587 | 23 % |
| Панинский ФП | д.Панино, ул. Южная, 4 | 1086 | 1100 | 100 % |
| Пятигорский ФАП | д.Пятигоры, ул. Центральная, 19 | 2680 | 2800 | 100 % |
| Пуксибский ФАП | с.Пуксиб, ул. Школьная, 9 | 2562 | 2848 | 80 % |
| Войвылский ФП | д.Войвыл, ул. Луговая, 9 | 400 | 372 | 100 % |

Наиболее распространенными заболеваниями в поселении являются: заболевания сердечно-сосудистой системы.

Искусство и  культура. Учреждения культуры и искусства представлены Домами культуры:

Косинский районный Дом культуры  расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью 330 мест, год постройки 1984, теплоснабжение водяное, здание оборудовано водопроводом и канализацией. В 2010 году проведено 287 мероприятий, в том числе 93 для детей до 14 лет.

Кордонский   Дом культуры  расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью 186 мест, год постройки 1978, теплоснабжение водяное, водопровод и канализация отсутствуют. В 2010 году проведено 185 мероприятий, в том числе 50 для детей до 14 лет.

Пуксибский  Дом культуры  расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью 210 мест, год постройки 1973, теплоснабжение водяное, водопровод и канализация отсутствуют. В 2010 году проведено 141 мероприятие, в том числе 47 для детей до 14 лет.

Порошевский  Дом культуры  расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью 113 мест, год постройки 1987, теплоснабжение водяное, водопровод и канализация отсутствуют. В 2010 году проведено 141 мероприятие, в том числе 31 для детей до 14 лет.

Маскалевский   Дом культуры  расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью 70 мест, год постройки 1987, теплоснабжение водяное, водопровод и канализация отсутствуют. В 2010 году проведено 49 мероприятий, в том числе 28 для детей до 14 лет.

Пятигорский   Дом культуры  расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью 210 мест, год постройки 1965, теплоснабжение водяное, водопровод и канализация отсутствуют. В 2010 году проведено 86 мероприятий, в том числе 28 для детей до 14 лет.

Чирковский  Дом культуры  расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью 50 мест, год постройки 1986, теплоснабжение печное, водопровод и канализация отсутствуют. В 2010 году проведено 41мероприятие, в том числе 24 для детей до 14 лет.

Нижне-Косинский   Дом культуры  расположен в типовом здании, имеет зрительный зал вместимостью 90 мест, год постройки 1976, теплоснабжение печное, водопровод и канализация отсутствуют. В 2010 году проведено 88 мероприятий, в том числе 15 для детей до 14 лет

Таблица 1.22. Учреждения культуры и искусства Косинского сельского поселения

| Учреждение | Место расположения | Вместимость зала | Износ здания |
| --- | --- | --- | --- |
| Косинский районный дом культуры | с. Коса, ул. Ленина, 74 | 330 | 54 % |
| Кордонский Дом культуры | п.Кордон, ул. Карла Маркса, 88 | 186 | 15 % |
| Нижне-Косинский Дом культуры | д.Нижняя Коса, ул. Центральная, 8 | 90 | 90 % |
| Чирковский Дом культуры | д.Чирково, ул. Центральная, 20 | 50 | 70 % |
| Порошевский Дом культуры | д.Порошево, ул. Молодежная, 1 | 113 | 40 % |
| Маскалевский Дом культуры | д.Маскали, ул. Центральная, 2 | 70 | 52 % |
| Пятигорский Дом культуры | д.Пятигоры, ул. Центральная, 28 | 60 | 100 % |
| Пуксибский Дом культуры | с.Пуксиб, ул. Школьная, 10 | 210 | 45% |

На территории поселения функционируют шесть библиотек, в том числе одна детская.

Таблица 1.23. Библиотеки  Косинского сельского поселения

| Наименование библиотеки | Местонахождение | Книжный фонд (экз.) | Площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Косинская центральная районная библиотека | с. Коса, ул. Красноармейская, 30 | 19399 | 250 |
| Косинская детская библиотека | с. Коса, ул. Красноармейская, 30 | 9900 | 150 |
| Кордонская библиотека | п. Кордон, ул. Карла Маркса, 88 | 11414 | 60 |
| Порошевская библиотека | д. Порошево, ул. Молодежная, 1 | 5492 | 40 |
| Пуксибская библиотека | с. Пуксиб, ул. Пионерская | 7053 | 25 |
| Пятигорская библиотека | Д. Пятигоры, ул. Центральная, 28 | 4192 | 24 |

Физическая культура и спорт. Наиболее популярными видами спорта на территории Косинского сельского поселения являются футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис. В поселении созданы условия для развития данных видов спорта на базе спортивных залов общеобразовательной школы, однако спортивный зал задействован лишь для проведения обязательных уроков физической культуры. Плоскостные спортивные сооружения, расположенные на территории поселения, требуют проведения капитального ремонта.

Таблица 1.24. Спортзалы, расположенные на территории

МО «Косинское  сельское поселение»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортзал Косинской средней общеобразовательной школы | с. Коса, ул. Ленина, 112 | 132,2 |
| 2 | Спортзал Кордонской основной общеобразовательной школы | п. Кордон, ул. Карла Маркса, 45 | 264 |
| 3 | Спортзал Пятигорской основной общеобразовательной школы | д. Пятигоры, ул. Центральная, 28 | 122 |
| 4 | Спортзал Порошевского Дома культуры | д. Порошево, ул. Молодежная, 1 | 112 |
| 5 | Спортзал Косинской начальной школы | с. Коса, ул. Красноармейская, 28 | 60 |
| 6 | Спортзал Пуксибской основной общеобразовательной школы | с. Пуксиб, ул. Школьная, 16 | 122,4 |
| 7 | Тренажерный зал | с. Коса, ул. Ленина, 92 | 528 |
| 8 | Тренажерный зал ОВД | с. Коса, ул. Ленина, 146 | 63 |
|  |  |  | 1403,6 |

Таблица 1.25. Открытые площадки, расположенные на территории

МО «Косинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка Косинской средней общеобразовательной школы | с. Коса, ул. Ленина, 112 | 540 |
| 2 | Спортивная площадка Пятигорской основной общеобразовательной школы | д. Пятигоры, ул. Центральная, 1 | 490 |
| 3 | Спортивная площадка Порошевской основной общеобразовательной школы | д. Мыс, ул. Мира, | 600 |
| 4 | Спортивная площадка Косинской начальной школы | с. Коса, ул. Красноармейская, 28 | 750 |
| 5 | Спортивная площадка Пуксибской основной общеобразовательной школы | с. Пуксиб, ул. Школьная, 16 | 750 |
|  |  |  | 3130 |

Общественная безопасность. В Косинском  поселении здание отдела внутренних дел Косинского района расположено по адресу п. Коса, ул. Ленина, 146. Сведения о состоянии общественной безопасности за 2010 год приведены в таблице 1.15.

Таблица 1.26. Характеристики сферы общественной безопасности

| Показатель | Количество и комментарии |
| --- | --- |
| Количество преступлений (ед./год) | 101 |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений (ед./год) | 19 |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах (ед./год) | 7 |
| Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах (ед./год) | 5 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (ед./год) | 17 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (ед./год) | 0 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления (чел./год) | 72 |
| Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления (чел./год) | 5 |
| Выявлено безработных, совершивших преступления (чел./год) | 45 |
| Число погибших в результате преступлений, человек (чел./год) | 0 |
| Число погибших в результате ДТП, человек (чел./год) | 4 |
| Число пострадавших в результате ДТП, человек (чел./год) | 3 |

1.8. Состояние жилого фонда  и инженерной инфраструктуры

Общая площадь жилищного фонда Косинского сельского поселения составляет 78078 м2.

Средняя жилищная обеспеченность – 16,6 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Жилищный фонд сельского поселения представлен индивидуальной застройкой, деревянной, сборно-щитовой, каменной и кирпичной. Этажность жилья не превышает 3 этажа.

Средняя плотность застройки составляет 3,8 чел/га (в населенных пунктах). Средний размер участка существующей индивидуальной застройки 0,2 га.

Распределение жилищного фонда по формам собственности: 93,8% - частная собственность, 7,2% - муниципальная собственность. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 4825 м2.

Таблица 1.27. Распределение ветхого жилищного фонда по формам собственности

| Форма собственности | Ветхий жилищный фонд (%) |
| --- | --- |
| Частная | 20 |
| Муниципальная | 80 |

Муниципальный жилой фонд составляет 5623,43 м2, в том числе ветхое и аварийное жилье составляет 4825,0 м2. Степень износа муниципального жилого фонда 68%.

Характеристика жилого фонда Косинского сельского поселения приведена в таблице1.28.

Таблица 1.28. Характеристика жилого фонда Косинского сельского поселения.

| Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая жилая площадь кв. м | 75724 | 75922 | 76086 | 76541 | 77154 | 78078 |
| 8Жилая площадь в малоэтажной (до 2 этажей) жилой застройке, кв. м | 75724 | 75922 | 76086 | 76541 | 77154 | 78078 |
| Жилая площадь в частной собственности, кв. м | 65935 | 66399 | 67043 | 68021 | 70606,43 | 71530,43 |
| Жилая площадь в муниципальной собственности, кв.м | 9729 | 9523 | 9043 | 8520 | 6547,43 | 5623,43 |
| Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел) | 21,2 | 15,7 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 16,06 |
| Ветхое и аварийное жилье, кв.м | 4441 | 4533 | 4533 | 4645 | 4734 | 4825 |
| Степень износа муниципального жилого фонда (%) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Степень износа частного жилого фонда | 42 | 42 | 41 | 41 | 43 | 48 |
| Количество ежегодно вводимого жилья, всего (кв.м), в том числе: | 198 | 164 | 455 | 613 | 302 | 924 |
| Многоквартирные жилые дома (кв.м) | - | - | 112 | - | - | - |
| Усадебные жилые дома (кв.м/ед) | 198 | 164 | 343 | 613 | 302 | 924 |

Таблица 1.29. Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой

| Вид инженерной инфраструктуры | Обеспеченность жилищного фонда (тыс. м2) | Обеспеченность жилищного фонда (%) |
| --- | --- | --- |
| Водопровод, | 31,19 | 65,7 |
| В том числе централизованный | 7,22 | 15,2 |
| Канализация | 0 | 0 |
| Отопление | 0 | 0 |
| Горячая вода | 0 | 0 |
| Газоснабжение | 0 | 0 |
| Электроснабжение | 78,078 | 100 |

Таблица 1.30. Распределение  жилищного фонда по формам собственности.(тыс. м2)

| Показатель | Общая площадь жилых помещений | В жилых домах (индивидуально определенных зданиях) | В многоквартирных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | 78,078 | 64,39 | 13,68 |
| В частной собственности | 72,455 | 63,544 | 8,91 |
| В собственности граждан | 72,455 | 63,544 | 8,91 |
| В собственности юридических лиц | - | - | - |
| В муниципальной собственности | 5,623 | 0,846 | 4,77 |

Таблица 1.31. Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Показатель | Число квартир, жилых домов | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед. | 305 | 39 | 69 | 201 | - |
| В том числе частные квартиры | 179 | 25 | 43 | 111 | - |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, в многоквартирных домах, тыс.м2. | 13,68 | 1,3 | 3,852 | 8,528 | - |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания). ед | 1278 | 296 | 400 | 582 | - |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, в жилых домах, тыс.м2 | 64,39 | 17,96 | 18,0 | 26,19 |  |

Таблица 1.32. Распределение жилищного фонда по материалу стен,

году постройки и проценту износа

| Показатель | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: |  |  |  |
| Кирпичные | 0,65 | 6 | 7 |
| Панельные | 0 | 0 | 0 |
| Деревянные | 77,42 | 1272 | 298 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 |
| По годам возведения |  |  |  |
| До 1920 | 9,1 | 202 | 19 |
| 1921-1945 | 14,3 | 215 | 0 |
| 1946-1970 | 16,1 | 257 | 75 |
| 1971-1995 | 27,3 | 405 | 189 |
| После 1995 | 11,27 | 199 | 22 |
| По проценту износа |  |  |  |
| От 0 до 30 % | 2,9 | 120 | 2 |
| От 31 до 65% | 36,8 | 420 | 123 |
| От 66 до 70% | 37,25 | 659 | 297 |
| Свыше 70% | 3,825 | 79 | 6 |

Таблица 1.33. Ветхий и аварийный жилищный фонд

| Показатель | Ветхий жилищный фонд | Аварийный жилищный фонд |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 3,48 | 0,342 |
| В жилых домах (индивидуально определенных зданиях) | 2,58 | 0,45 |
| В многоквартирных жилых домах | 0,9 | 0,342 |
| Число жилых домов (индивидуально определенных зданий) | 79 | 1 |
| Число многоквартирных жилых домов | 8 | 5 |

За период с 2005 по 2010 год введено в эксплуатацию 44 дома площадью 2768 м2, в том числе: 2005 год - 2 дома площадью 198 кв.м,  2006 год – 3 дома площадью 164 кв.м., 2007 год – 6 домов площадью 455 кв.м.,2008 год – 6 домов площадью 613 кв.м., 2009 год 13 домов площадью 650 кв.м, 2010год – 14 домов площадью 924 кв.м.

Водоснабжение и водоотведение.

В Косинском   сельском поселении централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в с. Коса, п. Кордон, с. Пуксиб.

Источниками  водозабора являются шесть артезианских скважин: 4 скважины в с. Коса, по одной – в п. Кордон и с. Пуксиб. Водоснабжение остальной жилой застройки осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин. На все скважины имеются паспорта, установлены санитарно-защитные зоны.

Производительность артезианских скважин 8,0 м3/час, фактический водозабор 5,0 м3/час. Фактический расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 82,0 м3/сут., фактический расход воды муниципальными предприятиями 38,0 м3/ сут.

Водоразборные колонки в количестве 134 штук расположены в следующих населенных пунктах:

в селе  Коса по улицам Ленина, Кирова, Кирпичная, Мира, Колхозная, Красноармейская, Фадеева, Пермяцкая, Молодежная, Пролетарская, Советская, Электриков, Клещина, Сиреневая;

в поселке Кордон по улицам: Карла Маркса, Молодежная, Речная, Дружбы, Октябрят, Космонавтов, Новоселов, Пролетарская, советская, Тонкова, Уральская, Строителей;

в селе Пуксиб по улицам Школьная, Лесная, Зеленая.

Таблица 1.34. Централизованное водоснабжение

Косинского сельского поселения

| Населенный пункт | Источники водоснабжения (производительность) | Расход воды населением | Расход воды муниципальными предприятия и учреждениями | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Коса | Скважина 11,4 (м3/час) | 11,6 (тыс.м3) | 5,7 (тыс.м3) | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| п.Кордон | Скважина 1,5 (м3/час) | 5,8 (тыс.м3) | 2,1 (тыс.м3) | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д.Пуксиб | Скважина 1,5 (м3/час) | 0,42 (тыс.м3) | 1,1 (тыс.м3) | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |

Централизованным водоснабжением охвачены, в основном, учреждения социальной сферы,  жилой фонд, оборудованный централизованным водоснабжением, отсутствует.

В населенных пунктах, имеющих водопровод, диаметр магистральной сети составляет 110 мм. Протяженность труб водопроводной сети в с. Коса и п. Кордон  33,1 км, в том числе старые сети, с износом более 80%  составляют 14,4 км, новые сети  - 18, 7 км. В с. Пуксиб проведена замена водопроводных сетей, протяженность которых в настоящее время составляет 1,417 км.

Система водоотведения в населенных пунктах Косинского  сельского поселения отсутствует.

Для пожаротушения используются резервуары воды, характеристика которых приведена в таблице 1.34.

Таблица 1.35. Перечень резервуаров воды,

предназначенных для пожаротушения.

| № п/п | Местоположение | Характеристика | Объем (м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Коса, ул. Партизанская, 112 (СОШ) | Подземный металлический | 100 |
| 2 | с. Коса, ул.Ленина, 146 (ОВД) | Подземный металлический | 75 |
| 3 | с. Коса, ул.Ленина, 100 (сбербанк) | Подземный металлический | 30 |
| 4 | с. Коса, ул.Ленина, 94 (Поликлиника ЦРБ) | Подземный металлический | 50 |
| 5 | с. Коса, ул.Ленина, 76 (ДК) | Подземный металлический | 50 |
| 6 | с. Коса, ул.Ленина, 97 (ООО «Дар») | Подземный металлический | 15 |
| 7 | с. Коса, ул.Ленина, (Райгаз) | Подземный металлический | 15 |
| 8 | с. Коса, ул.Колхозная, 51 (д/с) | Подземный металлический | 50 |
| 9 | с. Коса, ул.Октябрьская , 24 (северные электросети) | Подземный металлический | 100 |
| 10 | с. Коса, ул.Советская, 9 (ДРСП) | Подземный металлический | 75 |
| 11 | с. Коса, ул.Ленина, (АЗС) | Подземный металлический | 2х50 |
| 12 | п. Кордон, ул. Карла Маркса (ООШ) | Подземный металлический | 60 |
| 13 | д. Порощевао (ООШ) | Подземный металлический | 50 |
| 14 | д. Порошево (Магазин ИП Порошева) | Подземный металлический | 20 |
| 15 | д. Порошево (ДК) | Подземный металлический | 50 |
| 16 | д. Пятигоры (ООЩ) | Подземный металлический | 25 |
| 17 | д. Пятиоры (Центр н.п.) | Подземный металлический | 25 |
| 18 | д. Подора (Центр н.п.) | Подземный металлический | 25 |
| 19 | д. Трифаново (Центр н.п.) | Подземный металлический | 10 |
| 20 | д. Панино (Центр н.п.) | Подземный металлический | 25 |
| 21 | д. Маскали (Центр н.п.) | Подземный металлический | 25 |
| 22 | д. Войвыл (Центр н.п.) | Подземный металлический | 15 |
| 23 | с. Пуксиб (коррекционная школа) | Подземный металлический | 25 |
| 24 | с. Пуксиб (Мазин РайПО) | Подземный металлический | 25 |

Теплоснабжение

Отопление на территории поселения обеспечивается объектовыми ведомственными  котельными. Всего в поселении эксплуатируются 34 котельные, которые работают на твердом топливе (дровах).  К существующим ведомственным   теплосетям подключены объекты соцкультбыта и учреждения образования, промышленные объекты.

Источниками теплоснабжения с. Коса являются 23 котельных, работающие на дровах. Централизованное теплоснабжение обеспечивается для зданий учреждений социальной сферы: с.Коса – Косинская ЦРБ, Косинская средняя школа, Косинский детский сад №1, Косинский детский сад №2, Отдел образования, Косинский РОВД, Пожарная часть № 70.

Так же централизованное теплоснабжение обеспечивается в п. Кордон – 4 котельных, д. Порошево – 2 котельных и д. Пятигоры – 1 котельная.

Сети теплоснабжения характеризуются высокими показателями износа. Отопление жилой застройки печное

Протяженность тепловых сетей составляет около 1,06 км., их износ – 60%, износ котлоагрегатов – от 20 до 90%  Отопление жилищного фонда печное.

Таблица 1.36. Сети теплоснабжения Косинского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей теплоснабжения | Диаметр труб магистральной сети теплоснабжения | % износа сетей теплоснабжения | Протяженность ветхих тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Коса | 0,63 км | 50, 60, 70 мм | 72 % | 0,45 км |
| п.Кордон | 0,37 | 70, 60 мм | 80 % | 0,29 км. |
| д.Порошево | 0,03 | 60 мм | 90 % | 0,03 км. |
| д.Пятигоры | 0,03 | 60 мм. | 20 % | 0,005 |

Таблица  1.37. Котельные Косинского сельского поселения.

| № п/п | Населенный пункт | Оборудование котельных, % износа оборудования | Протяженность сетей теплоснабжения | Диаметр магистральной сети теплоснабжения | % износа сетей теплоснабжения | Протяженность ветхих сетей | Организация-владелец | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Коса | Универсал, 50 | 20 | 50 | 90 | 12 | Администрация Косинского муниципального района | дрова |
| 2 | с. Коса | Универсал, 70 | 10 | 50 | - | - | Отдел Культуры Косинского муниципального района | дрова |
| 3 | с. Коса | Универсал, 3 шт., КВ - 300, 2 шт., 75 | 30 | 50 | 70 | 21 | Косинская ЦРБ | дрова |
| 4 | с. Коса | Универсал – 5, 4 шт | 120 | 60 | 90 | 108 | Косинская СОШ | дрова |
| 5 | с. Коса | КВ – 300, 80 | - | - | - | - | Косинский детский сад №1 | дрова |
| 6 | с. Коса | Универсал, 80 | - | - | - | - | Косинский детский сад № 2 | дрова |
| 7 | с. Коса | Универсал, 80 | - | - | - | - | Отдел образования | дрова |
| 8 | с. Коса | Универсал, 90 | 30 | 60 | 90 | 27 | ООО «Водоканал-Коса» | дрова |
| 9 | с. Коса | Универсал, 60 | - | - | - | - | Косинский РОВД | дрова |
| 10 | с. Коса | Универсал, 90 | 100 | 70 | 80 | 80 | Косинское РайПо | дрова |
| 11 | с. Коса | Универсал, 70 | 10 | 50 | 80 | 2 | ФГУП «Почта России» | дрова |
| 12 | с. Коса | Универсал, 70 | 10 | 50 | 20 | - | Сбербанк | дрова |
| 13 | с. Коса | Универсал, 80 | 300 | 70 | 20 | 240 | ГДРСП | дрова |
| 14 | с. Коса | Универсал, 60 | - | - | - | - | Пожарная часть №7 | дрова |
| 15 | с. Коса | Универсал, 80 | - | - | - | - | ИП Щапов | дрова |
| 16 | с. Коса | Универсал, 10 | - | - | - | - | ИП Щапов | дрова |
| 17 | п. Кордон | Универсал, 80 | 250 | 70 | 80 | 200 | ИП Найданов | дрова |
| 18 | п. Кордон | КВТ-43, 3 шт. | 100 | 70 | - | - | Кордонская ООШ | дрова |
| 19 | п. Кордон | Универсал, 80 | 20 | 60 | 80 | 16 | Косинский лесхоз | дрова |
| 20 | д. Порошево | КВ-300, 90 | 30 | 60 | 90 | 27 | Косинское сельское поселение | дрова |
| 21 | д. Порошево | Универсал, 50 | - | - | - | - | Порошевская ООШ | дрова |
| 22 | д. Пятигоры | Универсал, 50 | - | - | - | - | Пятигорская ООШ | дрова |
| 23 | с. Пуксиб | Универсал, 20 | 30 | 60 | 20 | 6 | Дом культуры, Косинское сельское поселение | дрова |

Протяженность сетей теплоснабжения в поселении составляет 1,06 км, в том числе подземных 0,86 км, диаметр труб магистральной сети составляет 50-70 мм, износ тепловых сетей составляет от 20 до 90%.

Потребление тепловой энергии предприятиями составляет 108,0 Гкал/год, муниципальными предприятиями и социальными учреждениями – 237,2 Гкал/год.

Таблица 1.38 Потребление тепловой энергии.

| Населенный пункт | Расход тепловой энергии населением | Расход тепловой энергии предприятиями | Расход тепловой энергии муниципальными предприятиями и социальными учреждениями | % населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Коса | - | 79,2 | 158,2 | 0 |
| п. Кордон | - | 28,8 | 21,6 | 0 |
| д. Порощево | - | - | 21,6 | 0 |
| д. Пятигоры | - | - | 14,4 | 0 |
| с. Пуксиб | - | - | 21,6 | 0 |

Газоснабжение

В настоящее время газопровод в Косинском сельском поселении отсутствует.

Для бытовых нужд население обеспечивается привозным сжиженным газом в баллонах емкостью 50 литров.

Электроснабжение

Услуги по электроснабжению предприятиям и населению поселения осуществляет филиал ОАО «МРСК Урала» производственное отделение Северные электрические сети филиал которого расположен в г. Кудымкар.

| Населенный пункт | Наименование РП, мощность, загрузка | Количество ТП, общая мощность, средний % износа | Максимальная нагрузка % | Протяженность сетей (км) | Тип (воздушные, кабельные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Коса | РП.Коса, Фид.1-3, 10кв.,75А-50А/20А-15А | 22 шт., 4743 кВа, 50% | 75 | 27,39 | Воздушные |
| п.Кордон | РП.Коса, Фид.4, 10кв., 50А/15А | 7 шт., 1773 кВа , 50 % | 65 | 13,47 | Воздушные |
| д.Абрамово | РП.Коса, Фид.1, 10кв., | 1 шт., 100 кВа, 30 % | 75 | 1,6 . | Воздушные |
| д.Нижняя Коса | РП.Коса, Фид.5, 10кв., 75А/15А | 3 шт., 230 кВа, 70 % | 70 | 3,58 . | Воздушные |
| д.Чирково | РП.Коса, Фид.6, 10кв., 20А/5А | 2 шт., 223 кВа, 60 % | 70 | 2,29 . | Воздушные |
| д.Старое Гущино | РП.Коса, Фид.6, 10кв., 20А/5А | 1 шт.,20 кВа, 85 % | 80 | 1,5 . | Воздушные |
| д.Новое Гущино | РП.Коса, Фид. 6, 10кв., 20А/5А | - | 80 | 1,8 . | Воздушные |
| д.Порошево | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 3 шт., 510кВа, 90 % | 75 | 3,66 | Воздушные |
| д.Маскали | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 2 шт., 163 кВа, 50 % | 70 | 2,64 . | Воздушные |
| д.Мыс | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 1 шт., 160 кВа, 50 % | 80 | 1,57 . | Воздушные |
| д.Несоли | РП,Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 1 шт., 63 кВа, 50 % | 60 | 0,84 | Воздушные |
| д.Панино | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 1 шт., 160 кВа 60 % | 65 | 1,85 | Воздушные |
| д.Пятигоры | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 2шт., 200 кВа 70 % | 60 | 2,79 | Воздушные |
| д.Гавриково | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 1 шт., 40 кВа 70 % | 40 | 1,1 | Воздушные |
| д.Нитяино | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 1шт., 20 кВа 60 % | 45 | 0,85 | Воздушные |
| д.Подгора | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 1 шт.,50 кВа 50 % | 85 | 1,39 | Воздушные |
| д.Трифаново | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 1 шт., 50кВа 90 % | 75 | 1,38 | Воздушные |
| д.Фомичево | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 1 шт.,20 кВа 90% | 40 | 0,85 | Воздушные |
| д.Бараново | РП.Коса, Фид.5,10кв.,75А/5А | 1 шт.,30 кВа 90 % | 60 | 0,68 | Воздушные |
| с.Пуксиб | РП. Пуксиб, Фид.3, 20А/4А | 6 шт., 743 кВа 50 % | 80 | 8,02 . | Воздушные |
| д.Варыш | РП Пуксиб, Фид.3, 50А/2А | 1 шт., 100 кВа 80 % | 20 | 1,75 . | Воздушные |
| д.Войвыл | РП Пуксиб, Фид.3, 50А/0А | 1 шт., 100кВа 80 % | 45 | 1,84 . | Воздушные |

Электроснабжение Косинского сельского поселения осуществляется от ЛЭП-110 кВ Пермь-Кудымкар-Юксеево-Гайны по вводу 35 кВ., через  ПС 35/10 кВ., в с. Коса (загрузка трансформаторной подстанции составляет 70%, износ подстанции составляет 25%) и через ПС «Пуксиб» (загрузка трансформаторной подстанции составляет 70%, износ подстанции составляет 25%). Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 Кв.

В настоящее время дефицита мощностей по существующим ТП осуществляющим подачу электроэнергии нет, резерв мощностей ТП составляет от 20 до 80 %.  При планировании строительства новых объектов социальной сферы (Детского сада №3, музыкальной школы, Порошевской ООШ, поликлиники) , индивидуального жилищного строительства  в случае дефицита мощностей, в проектно-сметной документации будет предусматриваться вопрос  о установке дополнительных ТП.

Качество электроэнергии подаваемое в жилые дома соответствует предусмотренным нормам, ввод электроэнергии в жилые дома осуществляется голыми проводами марки А25 – А35, в настоящее время ведется работа по постепенной замене данных проводов на изолированные провода марки СИП-2.

Электроснабжение Косинского сельского поселения осуществляется по  одной воздушной линии мощностью 35 кВ., что соответствует III категории надежности. Все электроснабжение  в том числе объекты теплоснабжения, водоснабжения Косинского сельского поселения осуществляется по III категории надежности, которая соответствует нормам к электропотреблению электроустановок на территории Косинского сельского поселения. При проведении капитальных ремонтов объектов социальной сферы (Детских садов, школ, ФАПов) других объектов капитального ремонта электроснабжение будет подаваться по нормативной III категории.

Все ТП , расположенные на территории поселения находятся в удовлетворительном состоянии , (износ трансформаторных подстанций подстанций составляет от 50 до 90%). износ линий электропередач по поселению составляет 30%.

Таблица 1.38. Характеристика сетей электроснабжения.

Организацией -  владелецем сетей электроснабжения, РП, ТП является ОАО МРСК Урала, филиал «Пермэнерго» ПО Северные  электрические сети. Организацией -  владелецем сетей уличного освещения является Косинское сельское поселение.

Таблица 1.39. Характеристика сетей электроснабжения.

| Населенный пункт | Расход электроэнергии населением (млн.квт) | Расход электроэнергии предприятиями (млн.квт) | Расход электроэнергии муниципальными предприятиями и учреждениями (млн.квт) | Протяженность сетей уличного освещения (км.) | Необходимость устройства новых сетей уличного освещения (км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Коса | 2,160 | 0,920 | 0,580 | 20,8 | 7,0 |
| п.Кордон | 1,008 | 0,452 | 0,101 | 7,3 | 1,2 |
| д.Абрамово | 0,025 |  |  | 0,35 | 0,5 |
| д.Нижняя Коса | 0,042 |  |  | 1,5 | 0,3 |
| д.Чирково | 0,035 |  |  | 1,1 | 0,2 |
| д.Старое Гущино | 0,0036 |  |  |  |  |
| д.Новое Гущино | 0,0018 |  |  |  |  |
| д.Порошево | 0,082 | 0,019 | 0,028 | 2,3 | 0,4 |
| д.Маскали | 0,079 | 0,016 |  | 1,5 | 0,4 |
| д.Мыс | 0,059 |  |  | 1,6 | 0,3 |
| д.Несоли | 0,022 |  |  | 0,2 | 0,3 |
| д.Панино | 0,034 |  |  | 1,1 | 0,2 |
| д.Пятигоры | 0,038 | 0,012 | 0,025 | 1,0 |  |
| д.Гавриково | 0,0067 |  |  | 0,1 |  |
| д.Нятяино | 0,0048 |  |  | 0,23 |  |
| д.Подгора | 0,025 |  |  | 0,55 |  |
| д.Трифаново | 0,011 |  |  | 0,75 |  |
| д.Фомичево | 0,0065 |  |  | 0,16 |  |
| д.Бараново | 0,0038 |  |  | 0,3 |  |
| с.Пуксиб | 0,339 | 0,038 | 0,109 | 5,1 | 0,8 |
| д.Варыш | 0,0075 |  |  |  |  |
| д.Войвыл | 0,046 |  |  | 1,14 |  |

Связь. Уровень обеспеченности телефонной связью поселения – 23%.

Тип прокладки  линейной связи -  радиолинейная, воздушная линия связи, кабельная.

Тип АТС - АТСК 100/2000 и АТС М-200. Монтированная емкость – АТСК-100/2000 на 1300 номеров, М-200 на 32 номера.

Техническая возможность на подключение сети Интернет – имеется в населенных пунктах – с.Коса, п.Кордон, с.Пуксиб, д.Абрамово.

Покрытие территории поселения сотовой связью GSM-900 – 50%.

1.9. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортные связи. Внешние транспортные связи Косинского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт. Внешний автомобильный транспорт представлен автомобильной дорогой регионального значения Коса-Соликамск. которая связывает поселение с административным центром района – селом Коса,  г. Соликамск, г.Пермью и другими населенными пунктами в пределах Пермского Края.

По территории района проходят автодороги регионального значения Коса-Мараты и Юксеево-Коса, которые имеют выход на автодорогу «Пермь - Кудымкар – Гайны» с одной стороны, с другой на г. Соликамск.

Транспортное обслуживание населения осуществляется Косинским автотранспортным предприятием, пассажирское сообщение населенных пунктов Косинского сельского поселения обеспечивается автобусными маршрутами.

Внешние и внутренние транспортные связи Косинского сельского поселения обеспечиваются 3-мя автобусными маршрутами.

Таблица 1.41. Автобусные маршруты Косинского сельского поселения

| Маршрут | Значение |
| --- | --- |
| с.Коса -п.Кордон | районное |
| с.Коса - д.Пятигоры | районное |
| с.Коса - г.Пермь | районное |

Оборудованные автобусные остановочные пункты находятся в с. Коса,

Необорудованные остановочные пункты (места размещения) находятся в: с. Коса, п. Кордон, д. Ниж. Коса, д.Порошево, д.Маскали, д.Панино, д.Пятигоры, д.Нитяино, д.Фомичево, д.Бараново.

На содержании органов местного самоуправления находится 122,8 км автомобильных дорог общего пользования.

Информация о мостовых сооружениях отсутствует.

Таблица 1.42. Автодороги муниципального значения Косинского муниципального района на территории поселения

| Дорога | Протяженность (км) | Техническая категория | Тип покрытия | Наличие автобусного сообщения | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коса - Пятигоры | 35,9 | 4 | 4,198 км – асфальт 31,764 - гравий | есть | 3 |
| Порошево-Мыс | 1,0 | 4 | гравийное | Нет | 3 |
| Порошево-Несоли | 1,0 | 4 | гравийное | нет | 2 |
| "Коса-Пятигоры"-Трифаново | 1,4 | 4 | гравийное | нет | 2 |
| Коса-Кордон | 2,2 | 4 | гравийное | есть | 3 |
| "Коса-Мараты" –Варыш | 0,2 | 4 | гравийное | нет | 3 |
| Коса-Мараты | 16,3 | 4 | гравийное | есть | 3 |

Таблица 1.43. Дорожная сеть населенных пунктов

Косинского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность (км) | Протяженность улиц с капитальным покрытием | Протяженность улиц с переходным покрытием | Протяженность улиц с облегченным покрытием | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Коса | 26,31 | 1,870 | 24,44 | - | 4 |
| п.Кордон | 9,59 | - | 8,4 | 0,65 | 4 |
| дер.Чирково | 1,84 | - | 1,84 | - | 3 |
| дер.Старое Гущино | 0,56 | - | 0,56 | - | 3 |
| дер.Новое Гущино | 0,54 | - | 0,44 | 0,1 | 4 |
| дер.Абрамово | 0,35 | - | - | 0,35 | 3 |
| дер.Нижняя Коса | 3,22 | - | 2,4 | 0,82 | 3 |
| дер.Войвыл | 1,81 | - | 1,44 | 0,37 | 3 |
| с. Пуксиб | 6,6 | - | 2,4 | 0,82 | 3 |
| дер.Варыш | 0,25 | - | 0,15 | 0,1 | 3 |
| дер.Маскали | 2,02 | - | 1,38 | 0,44 | 3 |
| дер.Мыс | 1,87 | - | 1,87 | - | 3 |
| дер.Порошево | 2,03 | - | 1,4 | 0,63 | 3 |
| дер.Несоли | 0,86 | - | 0,74 | 0,12 | 3 |
| дер.Бараново | 0,3 | - | - | 0,3 | 3 |
| дер.Панино | 1,15 | - | 0,69 | 0,46 | 3 |
| дер.Трифаново | 0,75 | - | - | 0,75 | 2 |
| дер.Нятяино | 0,23 | - | 0,13 | 0,1 | 3 |
| дер.Фомичево. | 0,3 | - | - | 0,3 | 3 |
| дер.Гавриково | 0,45 | - | - | 0,45 | 3 |
| дер.Пятигоры | 1,05 | - | 1,05 | - | 3 |
| дер.Подгора | 1,45 | - | 0,3 | 1,13 | 3 |

В целом, состояние  районной транспортной инфраструктуры характеризуется общим неудовлетворительным техническим состоянием.

Недостаточное финансирование на содержание муниципальных дорог, отсутствие специализированных дорожных предприятий, осуществляющих текущее содержание муниципальных дорог – сдерживает развитие транспортной инфраструктуры.

На территории сельского поселения расположена 1 АЗС модульного типа в с.Коса. с запасом топлива 40 тонн, есть необходимость реконструкции АЗС с установкой подземных резервуаров и увеличением объемов хранящегося топлива.

В с.Коса имеется две станции сервисного обслуживания легковых автомобилей , на которых отсутствует пункты мойки, для более качественного обслуживания необходимо открытие 3-х новых  имеющих лицензии на данный вид деятельности.

В районном центре в с. Коса являющемся административным центром поселения отсутствуют диагностические линии для проведения Технического осмотра автобусов, легковых и грузовых автомобилей. По этой причине всему  автотранспорту ( автобусам и грузовым) проведение Технического осмотра  приходится проводить г.Кудымкар и г.Березники находящихся свыше 150 км., а легковой транспорт гонять за 70 км. в с. Кочево.

На территории сельского поселения отсутствуют транспортные предприятия.

Таблица 1.43. Показатели транспортной отрасли Косинского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение (2010) |
| --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 3,8 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. | 120460 |
| Перевезено грузов автомобильным транспортом | тыс. тонн |  |
| Количество собственных автомобилей | тыс. | 0,937 |

2. Проектные предложения развития Косинского сельского поселения

2.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории Косинского  сельского  поселения

Пространственная организация территории Косинского сельского поселения представляет основной планировочный узел, образованный  – селом Коса и поселком Кордон и основные планировочные оси в направлении автомобильных дорог Мараты – Коса, Коса - Пятигоры и Юксеево – Коса и Коса – Соликамск.

Таблица 2.1. Классификация населенных пунктов по перспективе развития.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество населения по данным ЦСУ, чел. | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1.01.2001г. | на 1.01.2008г. | на 1.01.2011 | на 1.01.2012 |  |
|  | Косинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Коса | 2263 | 2296 | 2325 | 2367 | Развиваемый |
| 2 | п.Кордон | 1225 | 1160 | 1171 | 1184 | Развиваемый |
| 3 | д.Абрамово | 79 | 65 | 68 | 65 | Сохраняемый |
| 4 | д. Нижняя Коса | 128 | 101 | 102 | 92 | Сохраняемый |
| 5 | д.Чирково | 107 | 84 | 83 | 82 | Сохраняемый |
| 6 | д. Старое Гущино | 12 | 5 | 5 | 4 | Малоперспективный |
| 7 | д. Новое Гущино | 7 | 4 | 6 | 4 | Малоперспективный |
| 8 | д.Порошево | 129 | 122 | 117 | 112 | Сохраняемый |
| 9 | д.Маскали | 112 | 118 | 119 | 118 | Сохраняемый |
| 10 | д.Мыс | 102 | 101 | 104 | 104 | Сохраняемый |
| 11 | д.Несоли | 44 | 42 | 37 | 41 | Малоперспективный |
| 12 | д.Панино | 90 | 83 | 81 | 82 | Сохраняемый |
| 13 | д.Пятигоры | 99 | 87 | 85 | 88 | Сохраняемый |
| 14 | д.Гавриково | 27 | 22 | 15 | 8 | Малоперспективный |
| 15 | д.Нитяино | 23 | 20 | 18 | 23 | Малоперспективный |
| 16 | д.Подгора | 57 | 57 | 54 | 58 | Сохраняемый |
| 17 | д.Трифаново | 21 | 12 | 17 | 8 | Малоперспективный |
| 18 | д.Фомичево | 14 | 5 | 7 | 7 | Малоперспективный |
| 19 | д.Бараново | 9 | 7 | 5 | 5 | Малоперспективный |
| 20 | с.Пуксиб | 419 | 387 | 377 | 371 | Развиваемый |
| 21 | д.Варыш | 15 | 12 | 9 | 12 | Малоперспективный |
| 22 | д.Войвыл | 95 | 65 | 61 | 97 | Сохраняемый |
|  |  | 5077 | 4855 | 4866 | 4932 |  |

На территории Косинского   сельского поселения  22  населенных пункта. За период с 2001 года население сельского поселения сократилось на 145 человек (2,8%). Схемой территориального планирования Косинского муниципального района к малоперспективным отнесены следующие населенные пункты поселения: д.Старое Гущино (4 человека), д.Новое Гущино (4 человека), д. Несоли (41 человек), д. Гавриково  (8 человек),д. Нитянино (23 человека),д. Фомичево (7 человек), д. Бараново (5 человек),д. Варыш (12 человек. Населенные пункты д. Абрамово, д.Нижняя Коса, д. Чирково,д. Порошево, д. Маскали, д. Мыс, д. Панино, д. Пятигоры, д. Подгора, д. Войвыл – сохраняемые.

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

земли населенных пунктов,

земли сельскохозяйственного назначения,

земли лесного фонда.

Изменение границ категорий земель генеральным планом не предусматривается.

В целях оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов, для определения назначения использования отдельных участков территории, исключения проживания населения на территориях, не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания, подготовки оснований для резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях последующего изъятия, обеспечения земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства, на территории поселения выделены следующие типы функциональных зон:

- Селитебная зона, в состав которой входят жилые, общественные, производственные и иные зоны;

- Сельскохозяйственная зона;

- Зона лесохозяйственного назначения;

- Зона рекреации и туризма.

Жилая зона

Основную селитебную нагрузку будет нести село Коса и п. Кордон.   Размещение нового строительства предусматривается в границах с. Коса (94,6 га). Зона усадебной или сблокированной застройки выделена  (для ведения личного подсобного хозяйства) выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов, на землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства с низкой плотностью застройки.

Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного типа, а также малоэтажного строительства в существующих границах населенных пунктов, а также в новых зонах, выделяемых под жилищное строительство.

Общественная зона

Основным общественным центром остается с. Коса. Общественный центр села, его административные и общественные здания и учреждения культурного и бытового назначения расположенные в центре села.

Сельскохозяйственная зона

К зоне сельскохозяйственного использования относятся земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли

Производственные  зоны

Производственные зоны в основном размещены  в границах населенных пунктов. В с. Коса  производственная зона расположена  в границах населенного пункта, в восточной  части и другая производственная зона примыкает к южной границе села. В поселке Кордон, производственные зоны примыкают к северной и восточной границе населенного пункта. В основном, это территории коммунально-складского назначения и территории бывших лесохозяйственных предприятий.

Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки населенных пунктов, поселений и включает зеленые насаждения в населенных пунктах, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения, а также особо охраняемые природные территории.

В состав рекреационных зон в границах населенных пунктов также включаются территории, занятые естественной растительностью по берегам водных объектов  в пределах прибрежных защитных полос.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур.

Зона транспортной инфраструктуры сформирована автодорогами регионального и муниципального значения.

В селе Коса расположена территория бывшего аэропорта.

Зона инженерной инфраструктуры сформирована линиями электропередач напряжением 110-35 Кв.

Зоны ограничений, в границах которых установлены особые условия использования территорий, в соответствии с действующими нормативными документами включают:

водоохранные зоны и прибрежные полосы - в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Водным кодексом РФ

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются вдоль всех водных объектов Косинского сельского поселения.

Таблица 2.2. Размер  водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| № | Название реки | Куда впадает | Протяжённость км | Ширина водоохранной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кама | Волга |  | 200 | 30-50 |
| 2 | Лолог | Коса | 137 | 200 | 30-50 |
| 3 | Коса | Кама | 267 | 200 | 30-50 |
| 4 | Лель | Коса | 10 | 100 | 30-50 |
| 5 | Булач | Коса | 43 | 100 | 30-50 |
| 6 | Вум | Коса | 28 | 100 | 30-50 |
| 7 | Сом | Коса | 11 | 100 | 30-50 |
| 8 | Лочь | Коса | 20 | 100 | 30-50 |
| 9 | Одань | Коса | 22 | 100 | 30-50 |
| 10 | Сым | Коса | 52 | 200 | 30-50 |
| 11 | Прочие реки и ручьи |  |  | 50 | 50 |

Водоохранные зоны прудов соответствуют водоохранным зонам водных объектов, на которых расположены пруды.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Предприятиям, осуществляющим сбросы в водные объекты, необходимо разработать и согласовать нормативы предельно допустимых сбросов. Для предприятий, осуществляющих сбросы в один и тот же водный объект и впадающие в него водотоки, необходимо учитывать влияние на водный объект всех водопользователей и определять индивидуальный вклад каждого из них.

зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения - целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами);

- Для водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 43 Водного кодекса РФ).

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения подразделяются на три пояса.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В первый пояс (строгого режима) включается территория расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Вторым и третьим поясами (поясами ограничений) охватывается территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников питьевого водоснабжения.

Для подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и водопроводов устанавливаются границы поясов зон санитарной охраны и разрабатываются противоэпидемиологические мероприятия.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В первом поясе зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения запрещается посадка высокоствольных деревьев, осуществление всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, а также осуществление некоторых других видов деятельности допускаются только при условии проведения согласований с органами санитарно-эпидемиологического надзора или санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Проведение указанных согласований и экспертиз необходимо и для осуществления определенных видов деятельности во втором и третьем поясах зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения.

При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки, применять удобрения и ядохимикаты, размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища, шламохранилища, склады горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, силосные траншеи, животноводческие 
и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность химического и микробного загрязнения подземных вод

Во втором поясе зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения действуют почти те же запреты, которые установлены для аналогичного пояса подземных источников. В дополнение к ним запрещается:

- расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов - специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами;

устанавливаются с учетом санитарной классификации, результатов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий и предназначены для обеспечения снижения уровня воздействия всех негативных факторов до требуемых гигиенических нормативов, а так же для создания защитного барьера между территорией объекта и окружающей средой и, в первую очередь, жилой застройкой. Использование земельных участков в границах санитарно-защитных зон осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством и соответствующими нормами и правилами.

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства и  ветеринарных объектов. Назначение данного вида зон аналогично предыдущему виду. Ширина санитарно-защитных зон объектов сельскохозяйственного производства и ветеринарии  приведена в таблице

Таблица 2.3. Ширина санитарно-защитных зон объектов
сельскохозяйственного производства и ветеринарии

| № п/п | Название объекта | Ширина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свинофермы | 300 |
| 3 | Фермы крупного рогатого скота | 300 |
| 4 | Скотомогильники с захоронением в ямах | 1000 |
| 5 | Площадки для буртования навоза и помета | 300 |
| 6. | Биотермические ямы | 1000 |
| 7 | Хозяйства с содержанием животных | 50 |

придорожные полосы и зоны ограничения застройки от автодорог - для реконструкции, расширения и ремонта автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов дорожной инфраструктуры;

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы.

К придорожным полосам автомобильной дороги относят территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (статья 1 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

50м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

20м – для автомобильных дорог пятой категории;

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, являются имуществом, относящимся к федеральным автомобильным дорогам общего пользования.

охранные коридоры инженерных коммуникаций - в целях обеспечения их нормального функционирования и обеспечения безопасности  населения (осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами).

Размер охранных зон для трубопроводов и сооружений, обеспечивающих их эксплуатацию в пределах границ которых устанавливается особый режим использования земель, в том числе ограничения на использования земель устанавливается Правилами охраны магистральных трубопроводов. Размеры охранных зон составляют 25-100 метров в зависимости от диаметра трубопровода и давления. При этом устанавливаются санитарные разрывы от магистральных газо- и нефтепроводов до населенных пунктов, отдельно стоящих зданий и т.д.

Охранные зоны линий и сооружений связи, особенности производства работ в пределах этих зон установлены Правилами охраны линий сооружений связи. Размеры охранных зон составляют 2-100м.

Размеры земельных участков и охранные зоны линий электропередач, отводимых для их эксплуатации, установлены Постановлением Правительства РФ.

зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий  - коридоры коммуникаций, зоны затопления и др.;

территория охраняемых ландшафтов «Селищенское болото», «Сом-Нюр», «Очел-Яг» территория ботанического памятника природы «Вумский липняк»

## На территории охраняемых ландшафтов запрещено:

## 1. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1 августа 2009 г.

## 2. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

## 3. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий.

## 4. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории.

## Разрешено:

## 1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

## 2. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

## 3. Рубки леса, за исключением сплошных.

4. Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений  при  соблюдении

следующих условий:

## под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от территории охраняемого ландшафта;

## размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;

## нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;

## перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;

## трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с технологической схемой разработки месторождения;

## строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;

## при обустройстве месторождений реализуется система мероприятий по сохранению гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

## для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы, растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.

5. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории.

2.2.Жилищное строительство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 78,078 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность – 16,06 м2 общей площади на 1 постоянного жителя. В собственности граждан находится 72,455 тыс. м2, муниципальный жилой фонд составляет 5,623 тыс.кв.м

Увеличение жилищного фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа, а также многоквартирных малоэтажных домов.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается 1000 – 1500 м2 на один участок.

Таблица 2.4. Динамика жилищного строительства.

| Показатель | Единица измерения | 2011 г. | 2016 | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 4,861 | 4,842 | 4,812 |
| Средняя жилищная обеспеченность (без учета ветхого жилья) | м2 общ. площади на чел. | 16,06 | 29.4 | 40.0 |
| Жилищный фонд (без учета ветхого жилья) | тыс. м2 | 78,078 | 142,35 | 192,48 |
| Ветхий и аварийный жилой фонд | тыс. м2 | 3,822 |  |  |
| Среднегодовой объем строительства* | тыс. м2 |  | 13,62 | 5,01 |
| Потребность в земельных участках для жилищного строительства при площади земельного участка 0,1 га (минимальный размер земельного участка) | га |  | 116,7 | 69,4 |
| Потребность в земельных участках для жилищного строительства при площади земельного участка 0,15 га (максимальный размер земельного участка) | га |  | 132,3 | 78,7 |

* - с учетом ежегодной убыли жилищного фонда – 1%

Для достижения жилищной обеспеченности к 2016 году 29,4 м2  на человека для жилищного  строительства при площади земельного участка 0,1 га потребуется 116,7 га, при площади земельного участка 0,15 га – 132,3 га.

Для достижения жилищной обеспеченности к 2031 году – 40,0м2  на человека для жилищного  строительства при площади земельного участка 0,1 га потребуется 69,4 га, при площади земельного участка 0,15 га – 78,7 га.

В границах села Коса для развития жилой зоны имеется территория. ориентировочной площадью 104,0 га. Кроме того, жилищное строительство должно вестись на земельных участках, на которых расположено ветхое жилье.

Предполагается, что  строительство будет вестись, в основном за счет собственных средств.

Таблица 2.5. Параметры планируемого развития жилых зон.

| № п/п | Местоположение участка | Площадь (га) | Средняя площадь участка (га) | Количество домов (шт) | Площадь жилого фонда (кв.м) | Количество населения (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок №1 | 21 | 0,15 | 123 | 9840 | 332 |
| 2 | Участок №2 | 8 | 0,15 | 47 | 3,760 | 127 |
| 3 | Участок №3 | 26 | 0,15 | 152 | 12160 | 410 |
| 4 | Участок №4 | 21 | 0,15 | 123 | 9840 | 332 |
| 5 | Участок №5 | 28 | 0,15 | 164 | 13120 | 443 |
|  | Всего | 104 |  | 609 | 48720 | 1914 |

2.3. Социальная сфера

Целью политики сельского поселения в социальной сфере является создание эффективной системы обслуживания населения, оптимальной для сельского поселения, обеспечивающей потребности местных жителей.

Образование

Политика сельского поселения в области школьного и дошкольного образования направлена на возможности получения качественного образования детьми всех населенных пунктов.

Таблица 2.6. Количество детей дошкольного и школьного возраста

| Показатель | 2011 | 2019 г. | 2024 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей дошкольного возраста | 482 | 479 | 475 | 470 |
| Количество детей школьного возраста | 756 | 750 | 743 | 741 |

Таблица 2.7. Потребность в образовательных учреждениях

| Показатель | 2019 г. | 2024 | 2029 г. | Существующая сеть учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения (мест) | 407 | 403 | 400 | 233 |
| Общеобразовательные школы (мест) | 750 | 743 | 741 | 1019 |
| Внешкольные учреждения дополнительного образования (мест) | 75 | 74 | 74 | 65 |

Текущая обеспеченность числом мест в детских дошкольных учреждениях составляет  57% от потребности  поселения в детских садах на расчетный срок. В соответствии со СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» охват детей услугами дошкольного образования должен составлять не менее 85 мест на 100 детей. В соответствии с данным нормативом, а также демографическим прогнозом, произведен расчет необходимого числа мест в детских дошкольных учреждениях.

В Косинском сельском поселении  существующая сеть учреждений среднего образования покрывает потребности поселения.

На расчетный срок необходим капитальный ремонт зданий детских садов №1 и №2 в с. Коса, капитальный ремонт зданий Средней общеобразовательной школы в с. Коса, основных общеобразовательных школ в с. Пуксиб и д. Пятигоры. На расчетный срок предусматривается сохранение существующей системы школьного образования, с возможным сокращением числа школьных мест.

В поселении необходимо создание сети учреждений дополнительного образования, для этих целей возможно использование помещений существующих средних школ, за счет реализации программы дополнительного образования можно уменьшить высокие затраты на содержание школ.

К первоочередным мероприятиям (до 2021 года) относится:

    - Разработка проектно-сметной документации«Порошевской ООШ» (2018 – 2019г),

    - Разработка проектно-сметной документации «Детский сад №3 в с. Коса» (2012 г.)

    - Строительство детского сада №3 в с. Коса(2014-2015 г.)

    - Строительство музыкальной школы в с. Коса

    - Строительство «Порошевской ООШ» (2020 – 2022г),

    - Реконструкция «Пятигорской ООШ» (2015 г.),

    - Ремонт Пуксибской ООШ (2014 г.),

    - Ремонт  детского сада №2 в с. Коса (2013г.),

- Ремонт МОУ «Косинская» СОШ (2012 г.)

Здравоохранение

Потребности поселения в учреждениях здравоохранения обеспечиваются за счет учреждений здравоохранения в районном и краевом центрах обслуживания (Коса, Кудымкар,  Пермь).

Для улучшения показателей здоровья населения, стабилизации демографической ситуации, повышение качества и доступности медицинской помощи сельскому населению района необходимо:

- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи  населению;

- совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи в сельской местности на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи;

- обеспечение учреждений первичной медико-санитарной помощи устойчивой телефонной связью;

- транспортное обеспечение службы скорой и неотложной медицинской помощи;

- капитальный ремонт зданий Кордонского ФАП, Нижне-Косинского ФАП, Чирковского ФП, Панинского ФП, Пятигорского ФАП, Войвылского ФАП:

- строительство здания поликлиники на территории МБУЗ «Косинская ЦРБ» на 74 посещения в смену.

Культура и искусство

Потребность населения территории в учреждениях культуры и искусства обеспечивается за счет сложившейся сети учреждений.

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в Косинском сельском поселении выше нормативной. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* для  сельской местности предусмотрено в расчете на людность поселений или их групп на 2-5 тыс. населения от 230 до 190 посетительских мест в клубах на 1 тысячу человек. В настоящее время вместимость залов культурно-досуговых учреждений в поселении составляет 1118 мест.

На расчетный срок потребуется реконструкция и капитальный ремонт существующего здания информационно-досугового центра.

Для сельских поселений с численностью населения 12-5 тыс. человек норматив книжного фонда в библиотечной сети составляет от 5 до 6 тыс. единиц хранения в расчете на тысячу населения

Необходимо отметить, что в Косинском поселении  соблюдается уровень обеспеченности населения книжным фондом,  следовательно, при соответствующем поддержании и обновлении книжного фонда, существенных

Таблица 2.8. Потребность поселения в учреждения культуры и искусства

| Показатель | 2011 | 2019 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Клубы | 1118 | 923 | 923 |
| Книжный фонд (экз.) | 57450 | 29040 | 28860 |

На расчетный срок потребуется капитальный ремонт СДК в с.Пуксиб, д. Порошево

Физическая культура и спорт

Схема территориального планирования Пермского края предусматривает доведение общей площади спортивных залов края до 939 тыс. м2 (0,34 м2 на душу населения), плоскостных сооружений до 5230 тыс. м2 (1,89 м2 на человека).

Исходя из демографического прогноза Косинскому сельскому поселению потребуется 1600 м2 спортивных залов на расчетный срок, плоскостных сооружений – 10350 м2.

Таблица 2.9. Потребность поселения в спортивных сооружениях

| Показатель | 2011 | 2029 г. |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы (м2) | 1403,6 | 1600 |
| Плоскостные спортивные сооружения (м2) | 3130 | 10350 |

Таким образом, поселению требуется увеличить общую площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений, что предполагается сделать за счет:

- реконструкции существующих спортивных залов, либо строительства новых малых спортивных залов в общеобразовательных школах;

- реконструкции существующих и строительство новых плоскостных спортивных сооружений (с оборудованием площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол и т.п.) в с. Коса,  п. Кордон, с.Пуксиб, д. Порошево

- строительство детских игровых площадок в с. Коса, п. Кордон, с.Пуксиб, д. Порошево

2.4. Транспортная инфраструктура

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городом Кудымкар, другими населенными пунктами Пермского края.

В связи с уменьшением численности населения и увеличением обеспеченности личными автомобилями на расчетный срок не предполагается увеличение пассажиропотока по поселению.

На расчетный срок также необходима разработка плана капитального ремонта автомобильных дорог сельского поселения.

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется застройщиками.

Хранение транспортных средств, предусматривается на личных придомовых участках, в индивидуальных гаражах, а также на парковках вблизи многоквартирных домов.

Первоочередные мероприятия по ремонту и строительству дорог приведены в таблице.

Таблица  2.10.  Первоочередные мероприятия по ремонту

и строительству автомобильных дорог

| Населенный пункт | Наименование улицы, переулка | Протяженность улицы, переулка (м) | Вид работ, объем (м) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Капитальный | Текущий | Капит. | Текущ. |
| с.Коса | Кирова | 1780 |  | 150 | . | 2012г. |
|  | Кирпичная | 280 |  | 150 |  | 2012г. |
|  | Колхозная | 2080 | 200 | 100 | 2012г. | 2012 |
|  | Красноармейская | 1875 |  | 150 |  | 2012г. |
|  | Ленина | 4030 |  | 500 |  | 2013г. |
|  | Лесная | 230 |  | 50 |  | 2012г. |
|  | Мира | 1210 | 550 |  | 2015г. |  |
|  | Молодежная | 460 |  | 150 |  | 2014г. |
|  | Первомайская | 1500 | 500 | 200 | 2015г. | 2013г. |
|  | Пермяцкая | 940 | 400 | 200 | 2013г. | 2013г. |
|  | Пролетарская | 1515 | 100 |  | 2015г. |  |
|  | Советская | 2130 | 400 |  | 2014г. |  |
|  | Уральская | 330 |  | 130 |  | 2015г. |
|  | Фадеева | 480 |  | 240 |  | 2015г. |
|  | Электриков | 350 | 180 |  | 2012г. |  |
|  | Морошкина | 645 |  | 200 |  | 2016г. |
|  | Боталова | 1150 | 800 | 200 | 2018г. | 2015г. |
|  | К.Маркса | 1150 | 500 | 400 | 2018г | 2016г. |
|  | Партизанская | 820 |  | 200 |  | 2013г. |
|  | Березовая | 680 | 500 |  | 2019г. |  |
|  | Клещина | 230 |  | 100 |  | 2018г. |
|  | Сиреневая | 230 |  | 100 |  | 2018г. |
|  | Рябиновая | 105 |  |  |  |  |
|  | Больничная | 280 |  | 120 |  | 2012г. |
| п.Кордон | Карла Маркса | 1910 | 400 |  | 2018г. |  |
|  | Гагарина | 495 |  | 100 |  | 2014г. |
|  | Дружбы | 520 |  | 200 |  | 2014г. |
|  | Лесная | 280 |  |  |  |  |
|  | Октябрят | 370 | 100 |  | 2014г. |  |
|  | Комсомольская | 290 | 200 |  | 2012г. |  |
|  | Космонавтов | 470 | 300 |  | 2020г. |  |
|  | Молодежная | 360 | 200 |  | 2014г. |  |
|  | Новоселов | 200 | 200 |  | 2020г. |  |
|  | Пермяцкая | 350 |  | 200 |  | 2013г. |
|  | Пролетарская | 730 | 400 |  | 2015г. |  |
|  | Речная | 210 |  |  |  |  |
|  | Свободы | 495 |  | 200 | 2014г. |  |
|  | Советская | 480 |  | 200 | 2012г. |  |
|  | Тонкова | 640 | 200 | 350 | 2017г. | 2017г. |
|  | Уральская | 570 |  |  |  |  |
|  | Строителей | 740 |  | 400 | 2016г. |  |
| с.Пуксиб | Школьная | 780 | 400 |  | 2012г. |  |
|  | Центральная | 1000 | 1000 |  | 2025г. |  |
|  | Пионерская | 1650 | 600 |  | 2012г. |  |
|  | Набережная | 340 |  | 150 |  | 2017г. |
|  | Лесная | 580 |  | 200 |  | 2013г. |
|  | Зеленая | 750 | 300 |  |  | 2013г. |
|  | Проулки | 1500 |  |  |  |  |
| д.Порошево | Комунаров | 520 | 300 |  | 2013г. |  |
|  | Молодежная | 450 | 200 |  | 2013г. |  |
|  | Пионерская | 570 |  | 400 | 2013г. |  |
|  | Новая | 550 |  |  |  |  |
| д.Мыс | Зеленая | 200 |  |  |  |  |
|  | Мира | 1100 | 400 | 200 | 2013 | 2013г. |
|  | Юбилейная | 570 |  | 350 |  | 2013г. |
| д.Маскали | Дружбы | 680 |  | 380 |  | 2018г. |
|  | Михайловская | 260 |  | 100 |  | 2018г. |
|  | Центральная | 640 | 500 |  | 2020г. |  |
|  | Проулки | 440 |  |  |  |  |
| д.Несоли | Лесная | 270 |  | 150 |  | 2014г. |
|  | Николая Щербакова | 270 | 200 |  | 2014г. |  |
|  | Октябрят | 200 |  | 150 |  | 2014г. |
|  | Проулки | 120 |  |  |  |  |
| д.Панино | Пролетарская | 460 | 300 |  | 2019г. |  |
|  | Советская | 470 | 300 |  | 2019г. |  |
|  | Южная | 220 |  | 100 |  | 2019г. |
|  | Проулки | 460 |  |  |  |  |
| д.Войвыл | Луговая | 460 | 300 |  | 2020г. |  |
|  | Полевая | 380 |  | 150 |  | 2020г. |
|  | Центральная | 600 | 500 |  | 2025г. |  |
|  | Проулки | 370 |  |  |  |  |
| д.Чирково | Липовая | 440 | 300 |  | 2018г. |  |
|  | Центральная | 1170 | 1170 |  | 2025г. |  |
|  | Юлинская | 230 |  | 150 |  | 2018г. |
| д.Нижняя Коса | Зеленая | 340 | 200 |  | 2016г. |  |
|  | Молодежная | 600 | 400 |  | 2016г. |  |
|  | Свободы | 380 |  | 150 |  | 2016г. |
|  | Центральная | 900 | 900 |  | 2025г. |  |
|  | Проулки | 1000 |  |  |  |  |
| д.Пятигоры | Центральная | 1050 |  | 300 |  | 2013г. |
| д. Варыш | Речная | 250 | 200 |  | 2017г. |  |
| д.Подгора | Гагарина | 600 | 450 |  | 2017г. |  |
|  | Молодежная | 550 | 400 |  | 2017г. |  |
|  | Проулки | 300 |  |  |  |  |
| д.Фомичево | Центральная | 300 |  |  |  |  |
| д.Бараново | Свободы | 300 |  |  |  |  |
| д.Трифаново |  | 750 |  |  |  |  |
| д.Гавриково |  | 450 |  |  |  |  |
| д.Нятяино |  | 230 |  |  |  |  |
| д.Новое Гущино |  | 540 |  |  |  |  |
| д.Старое Гущино |  | 560 |  |  |  |  |

Необходимо строительство уличной дорожной сети на новостройках с перспективой до 2020 г., с.Коса – 4 км., п.Кордон – 0,7 км., д.Порошево – 0,3 км., с.Пуксиб – 0.5 км. в гравийном исполнении. Есть необходимость строительства автодороги в асфальтовом исполнении по улице Ленина в с.Коса в сторону п.Кордон протяженностью 1500 м., и по улице Карла Маркса в поселке Кордон протяженностью 1500 м.

Обустройство новых мостотруб на перекрестках в бетонном (металлическом) исполнении  в количестве 14 шт., ремонт  существующих мостотруб в количестве 28 шт.

2.5.Инженерная инфраструктура

Таблица 2.11. Обеспеченность поселения инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения | Наличие коммунальной инфраструктуры | Характеристика жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Коса | 2325 | централизованное водоснабжение, централизованное теплоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| п.Кордон | 1171 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| д.Абрамово | 68 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| Другие н. п. | 1302 | централизованное электроснабжение | жилье усадебного типа |

Водоснабжение.

Генеральным планом предусматривается обеспечение централизованного водоснабжения для всего населения п. Кордон.

Проектируется хозяйственно-питьевая система водоснабжения. Источники водоснабжения – подземные. Для уточнения запасов подземных вод необходимо проведение разведки водоносного горизонта. На всех водозаборных сооружениях необходима организация сплошных ограждений и зон строгого режима.

Расход воды в жилом секторе принят в соответствии с удельными среднесуточными нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». Удельная норма хозяйственно-питьевого водопотребления принимается 270 л/сут для с. Коса, п. Кордон и 200 л/сут для других населенных пунктов.

Таблица 2.12. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

Косинское сельское поселение

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Коса |
| Водопотребление (застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением) | 2,3 | 627,75 | 753,3 | 49 |
| Непредвиденный расход воды | - | 62,7 | 75,3 | 4,9 |
| Итого | 2,3 | 690.4 | 828.6 | 53.9 |
| п. Кордон |
| Водопотребление (застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением) | 1,2 | 316 | 379,4 | 24,6 |
| Непредвиденный расход воды | - | 31,6 | 37,9 | 2,4 |
| Итого | 1,2 | 347.6 | 417.3 | 27 |

Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован поверхностный водозабор. Забор воды на поливку улиц и зеленых насаждений также рекомендуется производить из естественных источников воды, расположенных на территории населенных пунктов.

Система водоснабжения сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении – 1, расход воды на один наружный пожар – 5 л/с.

Намечается хранение трехчасового пожарного запаса воды в подземных резервуарах чистой воды, запасы воды на пожаротушение также проектируются рядом с объектами социальной сферы.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны у каждой скважины принимается равным 50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоочистка

Водоочистка предусматривается за счет автономных очистных сооружений: септиков, аэротенков, биофильтров и т.п. (торговые марки Topas, ТополВатер, БИОКСИ и др). Автономные очистные сооружения глубокой биологической очистки разрушают микроорганические вещества, содержащиеся в жидких отходах, на выходе получаются техническая вода и ил. Очищенная вода отводится в ливневую канаву, дренаж или накопительную емкость (в последнем случае может использоваться для целей поливки), ил сливается в дренаж либо используется в качестве удобрения. Сроки и объем строительство определяются владельцами зданий и сооружений, обеспеченных водоснабжением.

Таблица 2. 13. Водоотведение и водоочистка Косинское сельское поселение

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 4,8 | 1313 | 1576 | 102,5 |
| Непредвиденный расход воды | - | 131,3 | 157,6 | 10,2 |
| Итого | 4,8 | 1444.3 | 1733.6 | 112.7 |

К первоочередным мероприятиям относится

- строительство водопровода (п.Кордон);

- частичная замена труб водопровода – 100 м «ООО Водоканал»;

- строительство водопроводной сети с. Пуксиб – 1500м.

- строительство водопроводной сети д, Порошево – 2000 м.

- строительство водопроводной сети д. Мыс – 1500 м.

- расширение водозабора в с. Пукиб.

- строительство очистных сооружений для центральной районной больницы.

- разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей в с. Коса

- строительство сетей водоотведения и очистных сооружений в с.Коса.

На расчетный срок:

- организация работ по  уточнению запасов подземных вод;

- разработать проекты хозяйственно-питьевой системы водоснабжения населенных пунктов. Источники водоснабжения – подземные;

- на водозаборных сооружениях организовать сплошное ограждение и зоны строго режима;

    - осуществить реконструкцию существующих сетей и строительство новых в соответствии с разработанными проектами.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилых территорий Косинского поселения планируется от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов типа Ariston MicroGenus Plus 24 MI MET мощностью от 24 кВт для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Вновь проектируемые котельные необходимо предусмотреть при дальнейшем проектировании для обслуживания детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

На проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

Первоочередными мероприятиями по развитию системы теплоснабжения являются реконструкция и ремонт оборудования существующих котельных, строительство новых газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Электроснабжение.

Электрические нагрузки по жилищно-коммунальному сектору определены по удельным показателям электропотребления на 1 человека при пищеприготовлении на природном газе в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94,  с изменениями и дополнениями за № 213 от 29 июня 1999г., табл. 2.4.3*.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 человека для малого населенного пункта составляет 0.26 кВт на существующее положение.

Подсчет электрических нагрузок  по населенным пунктам приведен в таблице.

Таблица 2.14. Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей

| Населенный пункт | Кол-во населения существующее положение | Кол-во населения на расчетный срок | Электрическая нагрузка, существующее положение кВт | Электрическая нагрузка, на расчетный срок кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коса | 2367 | 2300 | 604.5 | 598 |
| Кордон | 1134 | 1200 | 304.46 | 312 |
| Чирково | 65 | 100 | 21.58 | 26 |
| Старое Гущино | 92 | - | 1.3 | - |
| Новое Гущино | 82 | - | 1.56 | - |
| Абрамово | 4 | 100 | 17.68 | 26 |
| Нижняя Коса | 4 | 100 | 26.52 | 26 |
| Войвыл | 112 | 60 | 15.86 | 15.6 |
| Пуксиб | 118 | 400 | 98.02 | 104 |
| Варыш | 104 | - | 2.34 | - |
| Маскали | 41 | 120 | 30.94 | 31.2 |
| Мыс | 82 | 100 | 27.04 | 26 |
| Порошево | 88 | 120 | 30.42 | 31.2 |
| Несоли | 8 | 40 | 9.62 | 10.4 |
| Бараново | 23 | - | 1.3 | - |
| Панино | 58 | 80 | 21.06 | 20.8 |
| Трифаново | 9 | - | 4.42 | - |
| Нятяино | 7 | - | 4.68 | - |
| Фомичево. | 5 | - | 1.82 | - |
| Гавриково | 371 | - | 3.9 | - |
| Пятигоры | 12 | 100 | 22.1 | 26 |
| Подгора | 57 | 50 | 14.04 | 13 |
| ИТОГО | 4842 | 4870 | 1265.16 | 1266.2 |

Суммарные электрические нагрузки по поселению  с учетом промышленных предприятий приведены в таблице ниже.

Таблица 2.15. Суммарные электрические нагрузки

| Наименование | Существ. положение (2009г.), мВт | 1 очередь строительства (2019г.), мВт | Расчетный срок (2029г.), мВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Промышленные и коммунально-складские предприятия 2. Коммунально-бытовые потребители 3. Сельхоз. потребители 4. Неучтенные нагрузки, собственные нужды электростанций и потери в сетях | - 1,26 1,05 0,56 | 0,7 1,26 1,7 1,1 | 0,7 1,26 1,9 1,17 |
| Всего То же с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок сетей и промыш- ленных предприятий Кс=0,55 | 1,94 3 | 3,83 5,94 | 4,1 6,36 |

Электрические нагрузки промышленных предприятий приняты ориентировочно.

Услуги по электроснабжению предприятиям и населению района осуществляет филиал ОАО «МРСК Урала» производственное отделение Северные электрические сети филиал которого расположен в г. Кудымкар. Населенные пункты поселения электрифицированы на 100%.

К первоочередным мероприятиям относятся:

- строительство линий электропередач в районах новостроек в с. Коса;

- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в районе

Мероприятия по теплоснабжению и электроснабжению на расчетный срок:

  - Обеспечение котельных природным (сжиженным) газом.

  - Перевод котельных на современные парогазовые установки.

  - Реконструкция существующих и строительство новых объектов «малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий;

  - Реконструкция тепловых сетей, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств.

На расчетный срок предусмотрено обустройство сети наружного освещения на территории существующей и перспективной застройки населенных пунктов сельского поселения.

На расчетный срок в населенных пунктах сельского поселения, а также на межселенных территориях необходима реконструкция и строительство новых линий электропередач, замена и установка новых ТП по поселению.

Газоснабжение. Проектом предусматривается газификация п. Кордон.

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СНиП  2.04.08-87* и составит 250 нм3/год на человека. Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки.

Таблица 2.16. Расход газа

| Потребители | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 в год |
| --- | --- | --- |
| Косинское сельское поселение | 4,8 | 1,1 |

### На расчетный срок Схемой территориального планирования Пермского края предусмотрено проектирование и строительство магистрального газопровода Кудымкар-Гайны с ответвлением на с. Косу.

Основной задачей по обеспечению района природным газом, является подвод газа и оборудование районной распределительной сети газопровода.

Связь. Основным направлением развития сетей фиксированной связи является путь модернизации с постепенным переходом от традиционных технологий к формированию широкополосных абонентских сетей доступа.

Первоочередные мероприятия

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи района;

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

Мероприятия на расчётный срок:

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи, включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

### Санитарная очистка. В комплекс мероприятий по санитарной очистке включается организованный, регулярный сбор отходов, удаление их с территории и обезвреживание.

В целях обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации Проектом генерального плана рекомендуется следующие мероприятия:

- Разработка схемы обращения с отходами на территории Косинского сельского поселения;

- Принятие положения «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Косинского сельского поселения ;

- Организация специализированных площадок для контейнеров с раздельным сбором и хранением бытовых отходов;

- Организация специализированных площадок для сбора крупногабаритного мусора;

- Организация размещения достаточного количества урн для мусора

- Организация дворовых помойниц, в неканализованном жилищном фонде;

- Организация механизированной мойки, поливки подметания проезжей части улиц и площадей, а также тротуаров в теплое время года;

- Организация уборки и вывоза, в зимний период, снежного покрова с тротуаров и дорожных покрытий на специализированную площадку;

Предотвращение возникновения несанкционированных свалок

2.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории сельского поселения заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы. В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока предусмотрена для с. Коса, организующей системой водоотвода является сеть дорог. Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону рек, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 50 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского поселения, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления необходимы вблизи населенных пунктов. На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов.

На первую очередь необходима инвентаризация всех ГТС прудов, расположенных на территории поселения, в том числе, установление собственников, определение необходимости капитального и текущего ремонтов.

2.7. Охрана окружающей среды

Охрана атмосферного воздуха

Для снижения воздействия на атмосферный воздух, рекомендуется провести следующие мероприятия:

- установление для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК).

Соблюдение ПДВ за счет:

- газификации индивидуальной жилой застройки;

- проектирования новых котельных на газовом топливе;

- совершенствования и развития системы озеленения.

Охрана водного бассейна:

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- организовать канализование жилищного фонда поселения;

- организовать водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водоёмов;

- организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения попадания токсичного  фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды.

## Охрана почв и растительности

В поселении широко распространены смытые почвы с укороченным профилем, отличающиеся пониженным плодородием. В результате смыва происходит не только удаление питательных веществ из почвы, но и ускоренное заиление рек и водоемов, повреждение дорог.

Для борьбы с водной эрозией почв необходимо проводить следующие мероприятия:

- Противоэрозионная организация территории с выделением площадей, в разной степени подверженных эрозии, где необходимо применять соответствующие противоэрозионные мероприятия.

- Введение на землях, подверженных эрозии, почвозащитных севооборотов.

- Пахота, рядовой посев и посадка сельскохозяйственных культур, культивация паров поперек склона.

- Создание полос – буферов из многолетних трав на крутых склонах.

- Укрепление и облесение оврагов и крутых склонов.

- Залужение и закрепление водоподводящих ложбин к оврагам и балкам, а также крутых склонов, заравнивание промоин, разъемных борозд и другие приемы рассредотачивания поверхностного стока.

- Регулирование пастьбы скота в балках, на крутых склонах, в лесах.

- Защита от размыва шоссейных, профилированных и грунтовых дорог.

Зеленые насаждения поселка нуждаются в своевременном уходе и охране от повреждений, потравы скотом, вредителей и болезней.

Снижение воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду:

- всем предприятиям осуществляющим хозяйственную деятельность, обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накопления и размещения отходов, согласно утверждённым Лимитам на размещение отходов на территории предприятия;

- транспортировка отходов должна осуществляться  способами,  исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам;

- инвентаризировать, ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки ТБО.

Рекомендуется также осуществлять следующие мероприятия по охране почв и зелёных насаждений:

- в местах массового отдыха людей и в лесопарковых зонах установить общественные туалеты и организовать сбор мусора на специализированных площадках.

2.8. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов

Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам.

К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера. К ним относят пандусы и лестницы, подпорные стенки и мостики, словом, все, что облегчает передвижение по территории, облегчает эстетическое восприятие и сопряжение различных форм рельефа в единое целое.

Озеленение территории

Выбор приема озеленения - принципиальный вопрос в решении озеленения улиц. На практике применяют следующие основные приемы озеленения улиц:

1. Озеленение, решенное в виде посадок одного ряда деревьев между проезжей частью и тротуаром. В отдельных случаях рядовая посадка деревьев дополняется кустарниками.

2. Посадка между тротуарами и проезжей частью двух и более рядов деревьев.

3. Разделительные полосы на проезжей части улицы. Во многих случаях посадки между тротуарами и проезжей частью дополняются посадками между тротуарами и застройкой.

4. Включение бульвара в габарит улицы.

Для каждой конкретной улицы выбор типа озеленения определяется его назначением и следующими условиями: шириной улицы, интенсивностью движения транспорта, количеством пешеходов, этажностью застройки, назначением зданий, находящихся на данной улице (жилые, общественные, производственные, административные), системой озеленения района, в состав которого входит эта улица, направлением улицы по странам света и другими климатическими и микроклиматическими условиями.

Вопросы защиты пешеходов от чрезмерной инсоляции и теплового излучения окружающих поверхностей, а также защиты помещений в зданиях от инсоляции связаны с ориентацией улиц по странам света и с местными климатическими условиями

Насаждения используют также для защиты пешеходов и зданий от пыли. Наибольший эффект при этом дают кустарники, расположенные группами или в виде живой изгороди и дополняющие посадки деревьев.

Возможность применения всех перечисленных типов озеленения ограничивается шириной улицы. Однако, за счет организации одностороннего движения, возможно занять насаждениями освободившуюся часть улицы. Не менее эффективный вариант - перевод некоторых улиц на пешеходное движение.

Озеленению подлежат улицы с наибольшей интенсивностью движения пешеходов и транспорта, а также улицы, находящиеся вблизи промышленных предприятий, загрязняющих воздух дымом, пылью и прочими отходами производства.

На улицах с интенсивным движением автомобильного транспорта, с частыми сильными ветрами, поднимающими большое количество пыли, целесообразны плотные посадки между проезжей частью и тротуаром.

На перекрестках и поворотах улиц посадки следует разместить так, чтобы они не мешали видеть дорогу и движущийся транспорт пешеходам и водителям.

Во избежание застоя нагретого воздуха под кронами деревьев между ними необходимо оставлять интервалы, обеспечивающие проветривание.

Высаживать деревья рекомендуется в возрасте от 12 лет, а кустарник - в возрасте не менее 4-5 лет.

Уличное освещение

Уличное освещение - искусственное средство оптического увеличения видимости на улице в тёмное время суток; как правило осуществляется лампами, закрепленными на мачтах освещения, путепроводах и других опорах. Лампы должны включаться в ночное время автоматически, либо вручную из диспетчерского пункта.

Для освещения пешеходных тротуаров, дорожек и остановок общественного транспорта используется рассеянное освещение. Особое внимание уделяется плафону, рассеивающему лучи. Мощность используемых в таких фонарях ламп составляет 40-125 Ватт, в зависимости от дистанции, на которой установлены фонари друг от друга.

Устройство уличного освещения во всех населенных пунктах поселения  первоочередной задачей.

Зашита от гололёда

Все средства по борьбе с гололедом можно условно разделить на химические - собственно реагенты - и механические - песок и, в последнее время, мелкий гравий.

Рекомендуется применять современные антигололедные реагенты, оказывающие минимальное воздействие на здоровье населения и окружающую среду, не вступающие во взаимодействие с обувью, парами бензина и не вызывающими коррозию автотранспорта.

2.9. Охрана объектов культурного наследия

На территории Косинского сельского поселения  выявлено и 10 памятников археологического наследия (таблица 2.17), 2 памятника градостроительства и архитектуры (таблица 2.18.), которые имеют статус региональных.

В соответствии с законом Российской Федерации №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», закона Пермского края №415-ПК от 07.07.2009 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края», распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. №713 «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения, распоряжения правительства Пермского края  от 31 декабря 2010 г. N 277-рп  «О внесении изменений в распоряжение губернатора пермской области от 05.12.2000 N 713-Р "О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры пермского края регионального значения и местного (муниципального) значения",  постановления главы администрации  Коми-Пермяцкого автономного округа №116, принятого в 2001 году  «Об утверждении государственного списка выявленных объектов культурного наследия Коми-Пермяцкого автономного округа»  вышеназванные объекты культурного наследия поставлены на государственный учет.

Кроме того, в районе имеется 2 выявленных памятника архитектуры и градостроительства, в отношении которых администрация муниципального района должна инициировать проведение мероприятий, необходимых для постановки объектов на государственный учет.

Таблица  2.17. Памятники археологии Косинского

сельского поселения регионального  значения

| № п/п | Название | Датировка | Адрес памятника | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коса, городище | Рус., XVI-XVIIв.в. | с. Коса, в 5,0 км к северо-западу, правый берег р. Лолог, в устье р. Ыдгладшор | 3,0 |
| 2 | Коса I, стоянка | Мез., VI тыс.до н.э. | с. Коса, в 3,5 км к северо-востоку, первая надпойменная (боровая) терраса правого берега р. Лолог | 1,0 |
| 3 | Коса II, стоянка | Мез., VI тыс.до н.э. | с. Коса, в 3,4 км к северо-востоку, первая надпойменная (боровая) терраса правого берега р. Лолог | 0,5 |
| 4 | Коса III, стоянка | Мез., VI тыс.до н.э. | с. Коса, в 3,6 км к северо-востоку, правый берег р. Лолог | 0,5 |
| 5 | Коса IV, стоянка | Мез., VI тыс.до н.э. | с. Коса, в 3,0 км к северо-востоку, правый берег р. Лолог | 0,5 |
| 6 | Нижняя Коса, поселение | Род., ком., IX-XIIв.в. | д. Нижняя Коса, центральная часть, правый берег реки Лолог | 1,65 |
| 7 | Нижняя Коса, селище |  | Д. Нижняя Коса, в 300 м к югу | 1,0 |
| 8 | Пуксиб, могильник | Род., IX- XII в.в. | д. Пуксиб, в 2,0 км к северу левый берег р. Коса, на ручье Кэзно |  |
| 9 | Войвыл, могильник | Род., X-XII в.в. | д. Войвыл, в 0,25 км к северо-востоку | 0,5 |
| 10 | Подгоры, селище | Род.,X-XIII в.в. | д. Пятигоры, в 0,2 км к северо-западу, на правом берегу безымянного ручья | 1.0 |

Таблица 2.18.  Памятники градостроительства и архитектуры

Косинского сельского поселения регионального значения.

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Больница земская | с. Коса, ул. Ленина, 150а |
| 2 | Церковь Николая Чудотворца | с. Коса, ул. Ленина, 79 |

Таблица 2.19.  Выявленные памятники градостроительства и

архитектуры Косинского сельского поселения.

| 1 | Дом детского творчества с. Коса | с. Коса, ул. Ленина, 95 | вновь выявленный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Здание начальной школы в с. Коса | с. Коса, ул. Красноармейская, 28 | вновь выявленный |

В настоящее время границы памятников археологии определены условно, проекты зон охраны памятников не разработаны, земельные участки, на которых расположены памятники, не поставлены на кадастровый учет. Целесообразен перевод земель, на которых расположены  памятники археологии и которые находятся за границами населенных пунктов в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

При обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения  вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством,

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия предусмотрено проведение следующих мероприятий на первую очередь:

- обозначить в Правилах землепользования и застройки режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность в границах данных участков;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, расположенные за границами населенных пунктов, в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия;

На расчетный срок предусмотрены:

- инициировать разработку мероприятий по актуализации информационных ресурсов, содержащих сведения об объектах культурного наследия;

- обеспечение контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия.

- включение в проекты  проведения работ, связанных с земельными участками на которых расположены объекты культурного наследия, раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия и согласование проектов с органом охраны культурного наследия.

- информирование землепользователей о наличии объектов культурного наследия на земельных участках.

- согласование проектов нормативно-правовых актов по предоставлению земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, государственной инспекцией по охране культурного наследия Пермского края.

2.10. Экономическое развитие

2.10.1. Научные принципы и подходы

В современном понимании регион (муниципалитет) – это не только административно-территориальная единица, характеризующаяся набором географических, природно-ресурсных и экономических характеристик, но и социально-экономический субъект, который должен разрабатывать собственные стратегии развития (в том числе адаптивные), проектировать свои пространственные характеристики.

Для обоснования стратегий и программ развития муниципалитета следует использовать современные методы и инструменты экономической науки, обобщающей мировые тенденции и многообразие международного опыта решения задач территориального развития во взаимосвязи с целеполаганием и имеющимися институциональными, ресурсными и экономическими ограничениями.

Анализ опыта регулирования регионального развития развитых стран, прежде всего, входящих в состав Европейского Союза, показывает, что, несмотря на существующее разнообразие форм государственного и федеративного устройства, практика государственного регулирования основана на концептуальных подходах устойчивого и сбалансированного развития. Необходимо использование современного мирового опыта решения конкретных задач территориального развития, доказавшего свою эффективность в аналогичных институциональных условиях с учётом специфики России.

Рассмотрим современные принципы и подходы, связанные с использованием механизмов и возможностей глобализации при разработке муниципальных экономических стратегий экономического развития.

1. Любой муниципалитет следует рассматривать одновременно как субъект региональной экономики, часть федеративного государства и элемент глобальной экономической системы. В такой меняющейся и выдвигающей все новые трудности среде каждой территории нужен стратегический маркетинговый план, чтобы извлечь пользу из новой конфигурации. Стратегическое рыночное планирование — это не разовая попытка разрешить кризис или финансовую проблему, а непрерывный процесс, необходимый для встречи с постоянно развивающимся мировым рынком и приспособления к нему.

2. В процессе глобализации происходит интенсификация мировых социальных отношений, что позволяет на основе развития информационных технологий, современных средств коммуникации и социальных сетей делать ближе самые отдаленные места и события. Следовательно, одним из факторов успеха региона является развитие информационных технологий, управление процессом коммуникации, разработка и реализация маркетинговых планов, позволяющих без посредников получать доступ на новые глобальные рынки. Применение информационных и мобильных технологий впервые позволяет территориям по всему миру соревноваться на одном игровом поле за большое количество рабочих мест, которые раньше были доступны только на крупных рынках.

3. Макроэкономический анализ упускает сложные реалии, лежащие в основе разработки местных стратегий роста. Сегодня во многих странах реализуется стратегия кластерного экономического роста. Приведшие к успеху действия предпринимались в пределах отдельного города, территории или региона. В ответ на конкурентное давление эти места выработали стратегии повышения своей привлекательности в глазах инвесторов, промышленности, жителей и приезжих.

Кластерный подход, предложенный М.Портером, позволяет аккумулировать эффект локализации как на отраслевом уровне, так и в аспекте размещения. Кластерная модель используется при разработке экономической политики во всем мире как инструмент повышения конкурентоспособности экономики региона, в том числе в целях стимулирования инноваций и экономики знаний. Большинство экспертов определяют кластер как географическую концентрацию подобных, смежных или дополнительных предприятий с активными каналами для бизнес-транзакций, коммуникаций и диалога, которые имеют общую специализированную инфраструктуру, рабочие рынки и услуги, и общие возможности или проблемы.

Кластерную политику проводят во многих развитых и развивающихся странах: в Японии и Южной Корее, Сингапуре и Финляндии, Словении и Канаде. Например, правительство Франции в 2005 году приняло программу развития 60 кластеров на три года стоимостью €1,5 млрд. В Великобритании £15 млн. потратили только на фонд, который будет финансировать создание инновационных кластеров. Создание институтов и инструментов кластерной политики определяется сложившимися моделями взаимодействия власти и бизнеса и имеет свою специфику в каждой стране. Статистические наблюдения свидетельствуют, что производительность труда в секторах экономики, входящих в состав кластера, выше среднестрановой на 44%. Более того, как утверждают в Гарвардской школе бизнеса, кластерный сектор является главной движущей силой развития секторов, которые обслуживают локальный рынок.

Можно отметить интересный парадокс: эффективное развитие производства в условиях кластера продукции с высокой добавленной стоимостью и активные инновации часто происходят в секторах, испытывающих недостаток природных ресурсов. Например, недостаток собственных энергоресурсов формирует спрос на энергоэффективные технологии, относительный недостаток лесных ресурсов (для экспортоориентированного производства), металлов, химикатов стимулирует углубление процессов переработки сырья.

Кластерный подход дает предприятиям преимущество над более изолированными конкурентами. Он дает доступ к большему количеству поставщиков и услугам поддержки, адаптированных к требованиям потребителей, к опытным и высококвалифицированным работникам, и к неотвратимой передаче знаний и навыков, происходящей на встречах при обсуждении бизнеса. Фирмы в условиях кластера способны функционировать как система, могут использовать ресурсы более эффективно и коллективно производить больше, чем составляет сумма их индивидуальных результатов.

Среди всех преимуществ кластерного подхода, наиболее важным является доступ к инновациям, знаниям, и «ноу-хау». В экономике на основе знаний, которая определяется традиционными наукоемкими отраслями и возникающими отраслями, фирмы ищут свое основное конкурентное преимущество в идеях и талантливых кадрах, чего требует географическая близость к квалифицированным коллегам, наилучшим поставщикам, оценивающим потребителям, высококвалифицированным человеческим ресурсам, исследованиям и инструментам развития, а также лидерам отрасли. Специальные знания отрасли и «ноу-хау» аккумулируются и распространяются через предпринимательские сферы и инновационные компании.

Проблемам формирования региональных кластеров в трудах зарубежных исследователей и практических специалистов придается большое значение. При этом следует отметить особую роль кластеров в целях формирования благоприятной среды для повышения конкурентоспособности, увеличения инновационного потенциала и роста малого и среднего предпринимательства. В качестве основных особенностей России в аспекте исследования во многих публикациях отмечены следующие тенденции.

1. Российские регионы характеризуются в основном присутствием в них крупных вертикально-интегрированных компаний (ВИК), поглотивших основную часть промышленного производства, что сильно повлияло на производственно- территориальную организацию, как регионов, так и всей страны в целом. При этом ВИК, как правило, игнорируют проблемы повышения конкурентоспособности территорий.

2. Созданию сети кластеров на региональном уровне объективно препятствуют накопившиеся здесь экономические структурные проблемы. В первую очередь не нашли себя в новой экономике те поселения, которые исторически возникли в связи с решением старых геополитических задач (закрытые административно-территориальные образования, монопрофильные поселения, полностью зависящие от технологии градообразующих предприятий, и пр.). Государственной политики поддержки кластерного развития не существует.

3. К основным институциональным барьерам создания кластеров следует отнести низкий уровень культуры взаимоотношений и доверия; отсутствие общего экономического интереса между предприятиями, научно-исследовательскими институтами и ВУЗами; отсутствие средне- и долгосрочных стратегий развития у предприятий и регионов; низкий уровень развития бизнес-климата, уровня образования и квалификации населения и инфраструктурной базы.

Стратегия и приоритеты регионального и кластерного развития на федеральном и региональном уровне в России не определены, а инструменты региональной экономической политики находятся в зачаточном состоянии. Следовательно, стратегия муниципальных образований может носить адаптивный характер в условиях стихийной регионализации. Это предопределяет необходимость ориентироваться, с одной стороны, на действующие федеральные и региональные целевые программы и проекты, с другой стороны, создавать инструменты и институты развития на местах в целях формирования нового качества экономического потенциала территории.

В качестве основного института территориального развития следует рассматривать создание групп стратегического планирования, включающих представителей местной власти и бизнеса, привлеченных специалистов, представителей общественных организаций и потенциальных инвесторов. Задачей группы стратегического планирования является методическое, организационное и техническое сопровождение и поддержка реализации стратегии на всех этапах. Этапы стратегии территориального развития предусматривают постепенный переход от тактики «ценовой конкуренции», предполагающей снижение операционных издержек на территории, к тактике создания собственной «конкурентной ниши». В качестве экономического механизма реализации стратегии рассматриваются инновационно-предпринимательские кластеры.

Основными видами инновационных предприятий предполагаются малые и средние предприятия различных правовых форм, так как именно подобные предприятия наиболее эффективно занимаются внедрением инноваций на стадии имитации новшеств и их модернизации. При создании инновационно-предпринимательского кластера предлагается ориентироваться не только на местный потенциал, но и привлечение стратегических партнеров, в числе которых должны быть вузы, иностранные и отечественные производители, способные дать импульс инновационного и эффективного развития.

2.11..2. Обоснование вариантов экономического развития Косинского сельского поселения

Экономика Косинского сельского поселения основывается на промышленной отрасли, сельском хозяйстве, отрасли деревообработки, а так же малом бизнесе в сфере торговли и услуг. В общей сложности в экономике поселения занято около 750 человек.

Наибольший объем товарной продукции, а так же наилучшие показатели роста показывают: ООО «Коса-Строй», «Косинский лесхоз»филиал ГКУП «Пермские леса», ИП Щапов П.И.

На территории поселения осуществляют деятельность предприятия торговли, образования, здравоохранения, финансовой деятельности, а также предприятия, предоставляющие прочие коммунальные, социальные и персональные услуги.

Одной из задач создания генерального плана является определение перспектив развития всех сфер экономики поселения. На основе имеющихся данных рассматриваются два возможных сценария развития.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций как в основной капитал предприятий, так и в инфраструктуры и социальную сферу.

Если со стороны государства не будут предприняты попытки в части поддержки промышленности и инновационного процесса, а также не сформируется внятная государственная политика поддержки малых и исторических городов России, то реальный рост экономики не станет явлением скорого времени.

Перспективы развития Косинского сельского поселения по инерционному сценарию не предполагают увеличения темпов экономического роста и увеличения количества рабочих мест, а также уровня доходов населения. Основные источники финансирования развития производственных отраслей связаны либо с внутренними инвестициями предприятий, либо с бюджетным финансированием. Отметим, что в период наступающей макроэкономической нестабильности и снижения ликвидности финансового сектора экономики, подобные планы имеют повышенные риски. В связи с этим возникает необходимость модернизации существующего производства и перехода на новые технологии.

По мере развития инерционного сценария, в течение нескольких лет можно предполагать спад по ряду отраслей, испытывающих наибольшие трудности в новых экономических условиях. Большая часть предприятий без финансовой и законодательной поддержки, а также в связи с мировым финансовым кризисом, переживает не лучшие времена, поэтому инерционный вариант развития предусматривает также возможность ликвидации некоторых объектов промышленности, а также объектов культурно-бытового обслуживания, социальной инфраструктуры. Вследствие этого может быть потеряна часть рабочих мест, повыситься уровень безработицы, увеличиться миграционный отток населения, желающего устроить свою жизнь в другом месте.

Целевой сценарий предполагает постепенный выход Косинского сельского поселения из инвестиционного кризиса, что будет сопровождаться продолжением падения производства в отраслях и на предприятиях, производящих нерентабельную продукцию, их конверсией или закрытием. Рост будет наблюдаться в рентабельных производствах, интересных для инвестора, чья продукция пользуется стабильным спросом.

Целевой сценарий исходит из тенденций развития инерционного сценария с учетом возрастающих объемов бюджетного финансирования в приоритетных направлениях. Наиболее вероятным в развитии профилирующих производств может быть расширение производств, при некотором сокращении численности занятых на них и высвобождении трудовых ресурсов для расширения спектра предприятий малого и среднего бизнеса. На сохраняющихся производствах будет проводиться совершенствование технологий производства, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение производительности труда.

Основная характеристика этого периода – продолжение структурной перестройки экономики, появление новых или возобновление ликвидированных производств, прежде всего в пищевой промышленности, строительстве, транспорте и связи, деревообрабатывающем производстве, производстве стройматериалов. В данных отраслях рост прогнозируется, прежде всего, за счет привлечения бюджетных инвестиций в рамках национальных и региональных проектов. Опережающими темпами должна развиваться торговля. В меньшей мере будет наблюдаться рост в обрабатывающей промышленности, несмотря на то, что произойдет расширение номенклатуры продукции существующих производств, поскольку предприятия будут искать свои ниши на рынке.

Будет предпринята попытка подготовки инвестиционных площадок для создания новых предприятий в сфере ЖКХ и повышения качества и перечня предоставляемых населению коммунальных услуг. Однако при отсутствии устойчивых механизмов рыночного саморегулирования бюджетные вливания в некоторые отрасли экономики не смогут обеспечить импульс сбалансированного развития сельского поселения. Отсутствие понятной для инвестора экономической политики на местном уровне, отсутствие ярко выраженной концепции и стратегической направленности экономического развития также не способствуют привлечению крупномасштабных инвестиций.

Развертка рекреационной, туристической, транспортной инфраструктур будет иметь второстепенный характер в сравнении с индустриальным развитием. Медленное усовершенствование законодательства и рыночной инфраструктуры не позволит развернуть широкий слой малых предприятий, поэтому процесс установления рыночных механизмов хозяйствования растянется во времени.

Исходя из SWOT-анализа и диагностики ключевых проблем поселения, с учетом мирового опыта территориального развития и на основе современной методологии определения территориальной стратегии предлагаются:

- обоснование корректировки специализации Косинского сельского поселения;

- формирование механизма реализации стратегии развития поселения;

- определение программы реализации генерального плана;

- проведение институционального проектирования (т.е. создание новых институтов и механизмов управления территориальным и социально-экономическим развитием).

Выбор экономической специализации Косинского сельского поселения, должен быть основан на концепции развития данной территории в качестве составной части сельскохозяйственного и рекреационного кластера Косинского района и Пермского края в целом.

Одной из приоритетных задач развития кластера является совершенствование местной инновационной политики с учетом приоритетов долгосрочного технико-экономического развития. Для инновационного развития сельского поселения, прежде всего, необходимо определение приоритетов и разработка стратегии инновационного развития, стимулирование привлечения корпоративного и частного капитала в инновационную сферу для производства инновационной продукции и услуг, а также развитие малого и среднего предпринимательства.

Основными видами инновационных предприятий предполагаются малые и средние предприятия различных правовых форм, так как именно подобные предприятия наиболее эффективно занимаются внедрением инноваций на стадии имитации новшеств и их модернизации. Такие предприятия на условиях экономической заинтересованности будут внедрять инновации в благоустройстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, в строительстве и производстве строительных материалов.

Здесь следует отметить, что в развитых странах именно инновации в городском и коммунальном хозяйстве, благоустройстве и новых технологиях малоэтажного строительства являются наиболее передовым, перспективным и экономически эффективным видом инновационной деятельности для малых и средних городов и населенных пунктов. До недавнего времени это направление в России находилось на периферии внимания науки и административной власти, что, безусловно, требует изменения.

Таким образом, в качестве специализации Косинского сельского поселения, наряду с развитием основной деревообрабатывающей отрасли, рекомендуется выбрать производство строительных материалов и конструкций. Также рекомендуется развитие рекреационной отрасли.

Выбранная специализация призвана обеспечить развитие экономики и инфраструктуры Косинского сельского поселения, способствовать повышению качества жизни на его территории.

Исходя из вышесказанного, предлагаются следующие проектные решения:

- организация сельскохозяйственной зоны;

- организация промышленной зоны;

- организация зоны индивидуальной жилой застройки;

- развитие туристической отрасли на территории поселения и организация рекреационной зоны;

- формирование институтов и инструментов кластерного развития.

Сельскохозяйственная зона. Сельскохозяйственная зона включает в себя земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы в целях сельскохозяйственного производства, как фирмами, так и крестьянско-фермерскими хозяйствами.

Промышленная зона предназначена для размещения производственных предприятий, а также деловой недвижимости. В Косинском сельском поселении это могут быть предприятия, ориентированные на деревообработку и производство строительных материалов.

Рекреационная зона. Рекреационная зона предназначена для размещения туристических баз, баз отдыха, ориентированных, главным образом, на туристов из Перми.

Таблица. 2.20. Перечень мероприятий по экономическому развитию

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Формирование рабочей группы по экономическому развитию поселения. | 2011 - 2015 |
| Разработка программы развития туристической отрасли на территории поселения. | 2015 – 2019 |
| Разработка программы развития сельскохозяйственной отрасли на территории поселения. | 2015 – 2019 |

Основные показатели проекта

Таблица 1. Земельные ресурсы.

| Категория земель | Современное состояние | Расчетный срок | За пределами расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 1958 | 1958 | 1958 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 6652 | 6652 | 6652 |
| Земли лесного фонда | 46630 | 46630 | 46630 |
| Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 | 0 |
| Земли запаса | 0 | 0 | 0 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 55240 | 55240 | 55240 |

Таблица 2. Население Косинского сельского  поселения

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2011) | Расчетный срок (2031) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел | 4842 | 4812 |
| Естественная убыль населения | % |  | -0,6 |

Таблица 3. Социальная инфраструктура

| Наименование учреждения | Единица измерения | Современное состояние (2011) | Расчетный срок (2031) |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 233 | 303 |
| Общеобразовательные школы | мест | 1019 | 750 |
| Культурно-досуговые учреждения | мест | 1118 | 923 |
| Библиотеки | количество | 6 | 6 |
| Спортивные залы | кв.м | 1403,6 | 1600 |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 3130 | 10350 |

Таблица 4. Жилой фонд и инженерная  инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2011) | Расчетный срок (2031) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 78,08 | 192,48 |
| Средняя обеспеченность жильем | м2 на 1 чел. | 16,06 | 40,0 |
| Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 144,4 |
| Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 4,6 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 31,19 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 0 | Теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов – 80% |
| Водопотребление | м3/сут | 82,0 | 1444,3 |
| Расход газа | млн. нм3 в год | - | 1,1 |
| Суммарные электрические нагрузки | МВт/год | 1,94 | 4,1 |
| Нормативное количество ТБО | тыс. кг/год | - | 1443 |

Список литературы

- Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 №417-ФЗ)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона с изм. На 29.12.2006)

- Земельный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона 136-ФЗ с изм. на 29.12.2006)

- Лесной кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» № 7- ФЗ с изм. на 05.02.2007

- Федеральный закон  «Об экологической экспертизе»  № 174-ФЗ,  1995г.

- Федеральный закон   «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, с изм на 18.12.2006

- «О введении в действие санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03» (Постановление от 10 апреля 2003 г. N 38 Главный государственный санитарный врач Российской федерации министерство здравоохранения Российской федерации).

- "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (Настоящий Федеральный закон, принятый  в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»)

- "Об областных целевых программах" (Закон Пермской области от 05.02.2003 N 620-120).

- «Об охране окружающей среды Пермской области» (Законодательное собрание Пермской области 502-94, с изм. на 05.06.2006)

- «О санитарной паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации» (Постановленние № 8 от 16.05.2005.   Главный государственный санитарный врач по Пермской области).

- «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области» (Закон об областной целевой программе № 675-133, от 20.03.2003, в ред. Законов Пермской области № 2149-473 с изм. от 08.04.2005)

- "Охрана окружающей среды Пермской области" О концепции целевой комплексной программы на 2006-2010 годы (Постановление Законодательного Собрания Пермской Области N 2131 от 17 марта 2005 г.)

- «Положение о главном управлении природопользования Пермской области» (Утверждено указом губернатора области от 28.04.2005 № 72).

- Порядок проектирования, согласования и утверждения санитарно-защитных зон предприятий, групп предприятий и промышленных узлов на территории пермской области (утверждён указом губернатора Ю,П, Трутнева от 02.03.2004 № 21)

- Пояснительная записка к проекту федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.   Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сообружения»

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

- СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»

- Аношкина, Е.Л. Институты и инструменты регионосозидания. Пермь: Издательство Перм. гос. техн. ун-та, 2006 (сентябрь). 231 с. (14,5 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы: монография. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006 (сентябрь). 304 с. (15,96 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Методы и инструменты обоснования региональной экономической политики: монография / Е.Л. Аношкина. Перм. гос. техн. ун-т. г. Пермь, 2005. 276 с.

- Аношкина, Е.Л., Перский Ю. К. Индивидуальная и социальная полезность высшего образования. Пермь: Изд-во Перм. Ун-та, 2001. 98 с. (6 п.л./ 5 п.л.)

- Бобылёв, С.Н. Экологизация экономики и конечные результаты / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев // Вестник МГУ. Сер. Экономика. 2001. № 4. С. 96–108.

- Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учебник для вузов / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев. М.: ИНФРА-М, 2004. 500 с.

- Бронштейн, А.М. Экологизация экономики: методы регионального управления / А.М. Бронштейн [и др.]. М.: Наука, 1990. 117 с.

- Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. 3-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 495 с.

- Данилов-Данильян, В.И. Устойчивое развитие – будущее Российской Федерации / В.И. Данилов-Данильян // Россия на пути к устойчивому развитию. М, 1996. С. 17–25.

- Дегтярева, И.В. Асимметрия социально-экономического развития регионов и механизмы ее выравнивания: монография // И.В. Дегтярева, М.Ю. Неучева // Уфа: РИО БАГСУ, 2005. 134 с.

- Законодательное собрание Пермской области (Постановление от 17 марта 2005 г. N 2131) О концепции целевой комплексной программы "Охрана окружающей среды Пермской области на 2006-2010 годы ".

- Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / под ред. проф. д.э.н. Ю.К.Перского, доц., к.э.н. Н.Я.Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003. 472 с.

- Концепция развития территории, прилегающей к возводимому участку объездной автодороги г. Перми / Группа Стратегического Консалтинга, Санкт- Петербург 2005 г.

- Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Проект Минрегионразвития.

- Кулькова, В.Ю. Концептуальные основы регионального развития в современных условиях / В.Ю. Кулькова, Ю.С. Валеева // Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики. Ежеквартальный научно-методический журнал. 2004. № 1. С. 20–26.

- Ларина, Н.И. Региональная политика в странах рыночной экономики: учебн. пособие / Н.И. Ларина, А.А. Кисельников. М.: Экономика, 1998. 172 с.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 1 / В. Лексин, Е. Андреева, А. Ситников, А. Швецов // РЭЖ. 1993. № 9. С. 50–63.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 5. Экономика и федерализм / В.Лексин, Б.Мильнер, А.Швецов // РЭЖ. 1994. № 11. С. 30–36.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н.Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 4. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития / В.Лексин, А.Швецов // Российский экономический журнал. 1994. № 3. С. 42–49.

- Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Филипп Котлер [и др.]. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 376 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально- экономические показатели. Статистический ежегодник. / РОССТАТ. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. Пермь 2007 г.

- Нестеров, П.М. Региональная экономика: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 447 с.

- Нестеров, П.М. Менеджмент региональной системы: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 356с.

- Николаев, М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов в глобальную экономику / М.В. Николаев // Проблемы современной экономики. 2005. № 1–2. С 132–136.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Портер, М. Международная конкуренция / М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

- Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

- Портер, М. Конкуренция / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 496 с.

- Маслов, Д.Г. К проблеме выбора показателя устойчивости эколого-экономической системы региона / Д.Г.Маслов // Известия высших учебных заведений Поволжский регион. Общественные науки. 2005. № 4. С. 120–127.

- Матвеева Г.К. Фауна и население птиц урбанизированных территорий Пермского Прикамья. Автореферат, дис.канд.биол.наук, М., 2005.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2005 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2006 г., 152 с.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2004 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2005 г., 106 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2007.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Островский, Н.В. Критерии устойчивого развития: региональные аспекты / Н.В.Островский // Приложение к журналу «Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики»: сборник научных статей межрегиональной конференции-семинара «Неоэкономика и стратегии развития российских регионов». Киров: ВСЭИ, 2004. С. 7–15.

- Пермский край. Схема территориального планирования. Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» С-Петербург, www.enko.spb.ru

- Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермской области в 2004 году» // Пермь, 2005 г., с.137-140.

- Состояние федерации в Российской Федерации: доклад Казакова А.И. от 24.09.2003 г. http: //www.fondedin.ru/

- Шепель А.И. Животные Прикамья. Учебное пособие в 2-х томах – Пермь: ПГУ Формат 70х90 1/16, 1 том – 184 стр., 2 том – 168 с.

- Штульберг, Б.М. Региональная политика России: Теоретические основы, задачи и методы реализации / Б.М. Штульберг, В.Г. Введенский. М.: Гелиос АРВ, 2000. 206 с.